上海中天铝线有限公司南通分公司

2021年度土壤、地下水自行监测报告

委托单位：上海中天铝线有限公司南通分公司

编制单位：江苏雨松环境修复研究中心有限公司

2021 年 10 月

目录

1 项目背景	1

1.1项目由来	1

1.2 工作依据	1

1.3工作内容及技术路线	2

2 企业概况	5

2.1企业基本信息	5

2.2 企业平面图	8

2.3企业用地已有的环境调查与监测信息	9

3 周边环境及自然状况	10

3.1 自然环境	10

3.2 社会环境	12

4 企业生产及污染防治情况	15

4.1企业生产概况	15

4.2企业设施布置	16

4.3 各设施生产工艺与污染防治情况	17

4.4涉及的有毒有害物质	19

4.4.1有毒有害物质识别	20

4.4.2有毒有害物质识别结果	28

5.重点设施及重点区域识别	29

5.1 重点设施识别	29

5.2 重点区域划分	29

6土壤及地下水监测点位布设方案	32

6.1点位设置平面图	32

6.2 各点位布设原因分析	33

6.3各点位分析测试项目及选取原因	33

7 监测结果及分析	37

7.1土壤监测结果	37

7.2土壤污染状况分析	41

7.3地下水监测结果	42

7.4地下水污染状况分析	46

8结论和措施	46

8.1 监测结论	46

8.2监测结果的不确定性	47

8.3企业针对监测结果拟采取的主要措施及选取原因	47

9 质量保证与质量控制	48

9.1监测机构	48

9.2监测人员	48

9.3监测方案制定的质量与控制	48

9.4样品采样、保存与流转的质量保证与控制	52

9.5 样品分析测试的质量保证与控制	61

10 附件	70

附件1：重点设施信息记录表	70

附件2：检测报告	71

# 1 项目背景

## 1.1项目由来

《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）中提出：“应加强污染源日常环境监管，做好土壤污染预防工作。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。”

《土壤污染防治行动计划》的出台，明确了企业对于土壤环境保护的主体责任，促使企业加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。开展企业用地土壤环境监测作为土壤污染环境风险防控的首要环节，对及时发现潜在污染因素，保障土壤及地下水质量安全具有重要意义。

《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）指出，“重点单位”应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。”

为加强在产企业土壤及地下水环境保护监督管理，防控在产企业土壤及地下水污染，规范和指导在产企业开展土壤及地下水自行监测工作，根据《中华人民共和国环境保护法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《江苏省土壤污染防治工作方案》等，上海中天铝线有限公司南通分公司委托江苏雨松环境修复研究中心有限公司针对厂区生产车间、危废仓库等地块开展土壤及地下水环境自行监测工作以及自行监测报告的编制。

## 1.2 工作依据

### 1.2.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号，2015.01.01实施）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第8号，2019.01.01实施）

3、《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）

4、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部 2018年第 3 号令）

5、《污染地块土壤环境管理办法》（生态环境部第 42 号令）

6、《江苏省政府关于印发江苏省土壤防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）

7、《市政府关于印发南通市土壤污染防治工作方案的通知》(通政发〔2017〕20号)

8、关于发布《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的公告（公告2021年第1号，2021.01.04实施）

### 1.2.2 技术导则、标准及规范

1、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

2、《在产企业土壤和地下水自行监测技术指南（报批稿）》；

3、《建设用地 土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；

4、《建设用地 土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）；

5、《建设用地 土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）；

6、《建设用地 土壤污染风险管控和修复术语》（HJ 682-2019）；

7、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

8、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

9、《水质样品的保存和管理技术规范》（HJ493-2009）；

10、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

11、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

12、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；

13、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）。

### 1.2.3 其他相关文件

1、《上海中天铝线有限公司南通分公司年产2.125万千米智能电网节能导线项目（新建）环境影响报告》表

2、《上海中天铝线有限公司南通分公司智能电网节能导线设备升级改造项目环境影响报告表》

2、其他资料

## 1.3工作内容及技术路线

### 1.3.1工作内容

开展企业地块的资料收集、现场踏勘、人员访谈、重点区域及设施识别等工作。根据初步调查结果，识别本企业存在土壤及地下水污染隐患的区域或设施并确定其对应的特征污染物，制定自行监测报告，并根据实验分析数据结果出具检测报告及提供相关建议。

根据初步调查结果，识别本企业存在土壤及地下水污染隐患的区域或设施并确定其对应的特征污染物，制定自行监测报告，并根据实验分析数据结果出具检测报告及提供相关建议。

重点区域及设施识别：开展全面的现场踏勘与调查工作，摸清企业地块内重点区域及设施的基本情况，根据各区域及设施信息、特征污染物类型、污染物进入土壤和地下水的途径等，识别企业内部存在土壤及地下水污染隐患的区域及设施，作为重点区域及设施在企业平面布置图中标记。

采样计划和报告：对识别的重点区域及设施制定具体采样布点方案，开展企业内土壤及地下水的自行监测，根据实验室分析结果，出具检测报告及提出相应的建议。

### 1.3.2工作路线

本自行监测报告参照《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（报批稿）》、《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》、《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》等技术规定要求编制，疑似污染地块布点采样工作主要包括：

（1）基于前期信息采集阶段获取的相关信息，确定调查地块及范围。

（2）建立本次调查工作的组织实施架构，明确联络协调机制、调查人员安排、相关参与单位和时间安排。

（3）基于对前期信息采集阶段资料的分析，结合现场踏勘和人员访谈，核实并补充地块基本信息，识别疑似污染区域，筛选布点区域并制定布点计划。

（4）根据拟定的布点计划，编制现场采样方案并组织实施，开展土壤和地下水样品采集工作，落实样品保存和流转、样品分析测试、质量保证与质量控制以及安全防护和应急处置计划等工作。

（5）结合各环节成果，完善最终布点采样方案。

本次调查工作路线如图1.3-1所示。

图1.3-1  在产企业土壤和地下水自行监测的工作路线

# 2 企业概况

## 2.1企业基本信息

上海中天铝线有限公司系江苏中天科技股份有限公司收购上海铝线厂资产并于2004年9月注册上海莘庄工业区的控股子公司。上海中天铝线有限公司是专业电网一级物资供应商，专注精细制造，公司系上海市高新技术企业，公司始建于1939年10月，是国内最早生产架空导线的工厂，是国家电力部门定点生产超高压输电线路用钢芯铝绞线和国家三峡工程用导线试制单位之一。

2021年8月上海中天铝线有限公司南通分公司（以下简称“中天铝线”）委托我单位开展企业土壤及地下水的自行监测工作，我单位根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（报批稿）》等要求，编制在产企业土壤及地下水自行监测报告。

企业地块基本信息见表2.1-1，企业地理位置见图2.1-1，企业地块利用历史见图2.1-2。

表2.1-1  企业地块基本信息表

| 企业名称 | 上海中天铝线有限公司南通分公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 陆伟 |
| 地址 | 江苏省南通市经济技术开发区新开南路19号 |
| 地理位置 | 东经120.931489，北纬31.902638（企业西大门） |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 企业规模 | 小型 |
| 营业期限 | / |
| 行业类别、行业代码 | C3831 电线、电缆制造 |
| 地块所属工业园区或集聚区 | / |
| 地块面积 | 44614m2 （其中7300m2为租赁中天装备电缆有限公司闲置车间用地面积） |
| 现使用权属 | 上海中天铝线有限公司南通分公司 |
| 地块利用历史 | 2015年之前为空地，之后一直为中天铝线生产用地 |

图2.2-1  上海中天铝线有限公司南通分公司地理位置示意图

| 2013年12月 | 2015年12月 |
| --- | --- |
| 2018年10月 | 2021年3月 |

图2.1-2  上海中天铝线有限公司南通分公司地块利用历史图

## 2.2 企业平面图

上海中天铝线有限公司南通分公司全厂占地44614平方米，全厂总平面布置图见图2.2-1。

图2.2-1  厂区平面布置图

## 2.3企业用地已有的环境调查与监测信息

企业用地近期无土壤及地下水相关调查与监测信息。

# 3 周边环境及自然状况

## 3.1 自然环境

### 3.1.1气候环境

南通地处长江下游冲积平原，海洋性气候明显，年平均气温15.1度，全年降水量1040毫米左右。气候温和，四季分明，春秋两季比较短。

南通属北亚热带湿润性气候区，季风影响明显，四季分明，气候温和，光照充足，雨水充沛，无霜期长。由于地处中纬度地带、海陆相过渡带，常见的气象灾害有洪涝、干旱、梅雨、台风、暴雨、寒潮、高温、大风、雷击、冰雹等，是典型的气象灾害频发区。按近30年资料统计，年平均气温在15℃左右，年平均日照时数达2000~2200小时，年平均降水量1000~1100毫米，且雨热同季，夏季雨量约占全年雨量的40~50%。常年雨日平均120天左右，6月~7月常有一段梅雨。

### 3.1.2地形地貌

南通位于江海交汇处，全境为不同时期形成的河相海相沉积平原。可分为狼山残丘区、海安里下河低洼湖沉积平原区、北岸古沙嘴区、通吕水脊海河沉积平原区、南通古河汊水网平原区、南部平原和洲地、三余海积平原区、沿海新垦区等。南通全境地域轮廓东西向长于南北向，三面环水，一面靠陆，呈不规则菱形。地势低平，地表起伏较微，高程一般在2~6.5米，自西北向东南略有倾斜。平原辽阔、水网密布是其显著特征。

开发区境内地势平坦，高程在2.8m以下，自西北向东南略有倾斜。本地区地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下，为浅源构造地震，震源深度多在10-20公里，基本发生在花岗岩层中，属弱震区。本区域地震动参数对应的地震基本烈度为Ⅵ度。

### 3.1.3水文地质情况

本次调查地块距离中天科技海缆有限公司1.1km，该区域属于同一个水文地质带，因此能够反映本项目的水文地质特点。相对位置示意图见图3.1-1。

图3.1-1  调查地块与中天海缆地块相对位置示意图

因此，本调查项目引用《中天科技海缆有限公司海缆实验车间岩土工程勘察报告》中的地勘信息，具有参考性。

引用地勘资料显示，中天科技海缆有限公司所在区域属长江三角洲冲积平原，地形较为平坦，地貌形态单一。勘区在大地构造上属扬子断块，基岩为泥盆系的石英砂岩，上覆为较厚的第四纪沉积层（除在南通狼山旅游度假区堤段部分残丘有零星出露外），厚度约为300m左右。勘区勘察深度范围内地层均为第四纪地层，根据成因年代划分为两大地层①和②，其中②层又细分为4个亚层②-1、②-2、②-3及②-4。层1冲填土为人工改造物，层②为第四纪全新统河口相冲（淤）积型沉积物。现将各土层土性自上而下分别描述如下：

①冲填土：层底标高1.28～-0.16米，层底埋深4.00～2.60米，地层厚度4.00～2.60米；灰黄、灰色，以粉砂、粉土为主，稍密～中密，密实度不均，湿～饱和；弱～中等渗透性；压缩性：中；工程特性：软硬不均，不可作建筑物天然地基持力层；

②-1(淤泥质)粉质黏土夹粉土：层底标高-1.53～-2.53米，层底埋深6.40～5.40米，地层厚度3.00～1.60米；灰褐色，夹层灰色，水平层理。(淤泥质)粉质黏土流塑～软塑，干强度中等，中等韧性，摇震反应慢，稍有光泽；粉土稍密，很湿；微～弱渗透性；压缩性：中偏高；工程特性：强度较低，不可作建筑物天然地基持力层。

②-2粉砂夹粉土：层底标高-18.99～-20.14米，层底埋深24.00～22.80米，地层厚度17.90～16.90米；灰、青灰色，主要由石英、云母等原生矿物组成，夹薄层灰褐色粉质黏土，水平层理，中密，局部稍密，饱和；压缩性：中偏低；工程特性：强度较高，可作建筑物桩基持力层。

②-3(淤泥质)粉质黏土夹粉土：层底标高-26.12～-28.40米，层底埋深32.20～30.00米，地层厚度9.20～6.00米；灰褐色，夹层灰色，水平层理。(淤泥质)粉质黏土流塑～软塑，干强度中等，中等韧性，摇震反应慢，稍有光泽；粉土稍密，很湿；压缩性：中偏高；工程特性：强度较低，不宜作建筑物桩基持力层。

②-4粉土夹粉质黏土：未钻穿；灰色，夹层灰褐色，水平层理。粉土稍密，很湿，干强度低，低韧性，摇振反应中等，无光泽；粉质黏土软塑；压缩性：中；工程特性：强度一般，未钻穿。

本次勘察揭示的地下水类型为孔隙潜水。含水层以粉土、粉砂为主，土层水力联系密切，富水性及透水性较好；该区域勘察期间周边无抽水、降水施工，地下水位变化较缓慢，上、下含水层的水头、补给仍以关联状态为主。孔隙潜水主要受大气降水垂直补给及地表水体侧向补给，排泄方式为就地泄入地表水体、自然蒸发等。地表水体与地下水呈互补关系。

勘探期间，勘探孔内初见水位为▽2.30m（八五国家高程），测定地下水稳定水位为▽2.40m（八五国家高程）。水位受降水及地表径流影响，季节性变化明显。根据本地区水文地质资料，年地下水变化幅度1.50m左右，约在标高▽1.50～▽3.00m变化，近3-5年最高地下水位约为▽3.00m（八五国家高程），本地区历史最高地下水位为▽3.50m（八五国家高程）。历年地下水位无明显变化趋势。

## 3.2 社会环境

南通市是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，现辖4市1县及崇川区、港闸区、南通经济技术开发区、通州区，总面积8544km2。现有国家经济技术开发区1个，省级经济技术开发区6个，省级农业技术开发区2个。

2018年末，南通市常住人口731万人，比2017年末增加0.5万人。从人口自然变动情况看，常住人口出生率为8.1‰，死亡率为8.98‰，自然增长率为-0.88‰。从人口年龄构成情况看，0-14岁人口80.05万人，占常住人口比重为10.95%；15-64岁人口497.23万人，占比为68.02%；65岁及以上人口153.72万人，占比为21.03%。

2018年，全市实现地区生产总值8427亿元，增长7.2%，位列全省第3；实现一般公共预算收入606.2亿元，增长2.6%；工业应税销售收入10086.5亿元，增长20.3%；固定资产投资增长8.8%；社会消费品零售总额3088.8亿元，增长9%；进出口总值2542.9亿元，增长7.7%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到46321和22369元，增长8.3%和9.3％；居民消费价格增长2.3％；城镇登记失业率1.78％；万元地区生产总值能耗下降6.8%；主要污染物减排完成省下达任务。

2018年全市居民人均可支配收入增长9.3%，增幅位列全省第2。其中，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8.3%、9.3%，分别位列全省第6、第1。城乡居民收入比为2.07:1，同比缩小0.02。居民消费升级特征更加突出。全市通过公共网络实现零售额增长87.2%，增幅比上年提高52.1个百分点；随着传统消费热点商品需求步入阶段性饱和，消费热点逐步向服务消费领域倾斜。全市生活性服务业营业收入增长16.6%，快于全部服务业10.3个百分点。就业形势平稳向好。全市城镇登记失业率1.78%，比上年下降0.04个百分点。全年新增城镇就业10.4万人，比上年增加1.8万人。

### 3.2.1周边地块用途

企业位于江苏省南通市经济技术开发区新开南路19号，周边500m范围内均为工业企业，用地性质为工业用地。企业北侧为新兴路，过路为南通开发区正升织造有限公司、南通永丽化纤有限公司；东侧为南通锐安纺织有限公司；南侧为中天装备电缆有限公司；西侧为新开南路，过路为东丽高新聚化（南通）有限公司。

### 3.2.2敏感目标分布

根据现场勘察，项目地周边500m范围内无环境敏感目标，均为工业企业。

表3.2-1  环境空气保护目标

| 环境保护 对象名称 | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂址 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德诚嘉园 | 居民，约1000人 | 大气 | 环境空气质量二类功能区 | N | 1600 |
| 星海花园 | 居民，约3000人 | 大气 |  | N | 1200 |
| 新开街道社区卫生服务中心 | 医疗，约50人 | 大气 |  | NE | 1200 |
| 南通开发区敬老院 | 居民，约200人 | 大气 |  | NE | 1400 |
| 南通开发区实验小学 | 学校，约3000人 | 大气 |  | NE | 1500 |
| 紫荆花园 | 居民，约2000人 | 大气 |  | N | 1800 |
| 新开苑 | 居民，约6000人 | 大气 |  | N | 1850 |
| 爱玛花苑 | 居民，约6000人 | 大气 |  | N | 2500 |
| 富新园 | 居民，约2000人 | 大气 |  | N | 1800 |
| 振兴花园 | 居民，约4000人 | 大气 |  | N | 2000 |
| 富民新村 | 居民，约2500人 | 大气 |  | NW | 2200 |
| 中兴花苑 | 居民，约2000人 | 大气 |  | NW | 2450 |

表3.2-2  声环境、地表水、地下水、生态环境敏感保护目标

| 环境要素 | 环境保护 目标名称 | 方位 | 距厂界距离（m） | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 长江近岸带 | W | 1200 | 大型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准 |
|  | 中天装备厂区南侧小河 | S | 紧邻 | 小河 |  |
| 声环境 | 项目厂界 | 四周 | 1~200 | / | 达到《声环境质量标准》（GB3096 -2008）3类标准 |
| 生态环境 | 通启运河（主城区）清水通道维护区 | NW | 3000 | 11.14km2 | 水源水质保护 |
|  | 南通狼山省级森林公园 | NW | 4500 | 11.61km2 | 自然与人文景观保护 |
|  | 老洪港湿地公园 | S | 1600 | 6.63km2 | 湿地生态系统保护 |
|  | 老洪港应急水库饮用水水源保护区 | SE | 2000 | 1.16 km2 | 水源水质保护 |
|  | 狼山水厂饮用水水源保护区 | NW | 4500 | 4.6km2 | 水源水质保护 |
|  | 长江洪港饮用水水源保护区 | W | 1200 | 4.6km2 | 水源水质保护 |

# 4 企业生产及污染防治情况

## 4.1企业生产概况

### 4.1.1产品方案

现有项目产品方案一览表如下：

表4.1-1  公司现有产品方案

| 工程名称 （车间或生产线） | 产品名称 | 设计能力（万千米/年） | 年运行 时数（h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改建后 |  |
| 厂区现有生产车间 | 智能电网节能导线 | 2.125 | 254×24=6096 |
| 本项目租赁车间 | 智能电网节能导线 | 4.875 |  |
| 合计 | 智能电网节能导线 | 7.000 |  |

### 4.1.2 企业主要产品及原辅材料

厂区中原材料主要有液体和固体两种形式。液体原材料由汽车槽车运输进厂，由卸车装桶，存放于仓库中；固体原材料由汽车运输，储存厂区堆场中。

本项目原辅材料及存储情况见表4.1-2。

表4.1-2  原辅材料及储存情况一览表

| 名称 | 成分 | 性状 | 年耗量 | 储存 方式 | 最大储存量 | 储存场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌钢绞线 | / | 固态 | 10000t | 木盘包装 | / | 堆场 | / |
| 高性能杆材 | / | 固态 | 50000t | / | / | 堆场 | / |
| 铝杆 | 铝 | 固态 | 45000t | 捆 | 1000t | 车间内 | / |
| 防腐油膏 | 高沸点、高分子量烃类及含硫有机化合物和胶质、沥青质等 | 膏体 | 250t | 桶 | 20t | 中天铝线甲类库 | / |
| 拉丝油 | 含润滑剂、乳化剂、防锈剂、清洗剂、消泡剂、杀菌剂等 | 液体 | 105t | 桶 | 12t | 中天铝线甲类库 | / |
| 齿轮油 | 基础油、抗磨剂、极压抗磨剂、油性剂、防锈剂、抗氧剂 | 液体 | 1.5t/（2-3）a | 桶 | 200kg | 中天铝线甲类库 | / |
| 钢芯 | 钢 | 固态 | 12000t | 捆 | 250t | 车间内 | / |
| 柴油 | / | 液体 | 26.5t | 桶装 | 2.2t | 中天铝线甲类库 | 叉车用 |
| 导线 | / | 固态 | 48750km | 木盘 | 1000km | 成品堆场 | 产品 |

本项目原辅材料理化性质见表4.1-3。

表4.1-3  原辅料理化性质一览表

| 名称 | 理化性质 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- |
| 拉丝油 | 主要成分及含量为环烷矿物基础油30-50%、润滑添加剂10-30%。 外观为浅褐色液体，不溶于水，可溶于石油醚，闪点＞160℃，相对密度（水=1）0.88。 | 拉丝油可燃，避免接触火焰及强氧化剂，燃烧过程中释放CO/CO2。 |
| 防腐油膏 | 外观为膏体，主要成分及含量为基础油70%-90%、脂肪酸皂5%-20%、添加剂0.1%-20%，滴点≥220℃。 | 可燃，燃烧过程中释放CO/CO2。 |

## 4.2企业设施布置

厂区各设施布置一览表见表4.2-1。

表4.2-1  厂区各设施布置一览表

| 类型 | 名称 | 用途 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 危废仓库 | 暂存危废 | 厂区东侧 |
|  | 甲类仓库 | 存放原材料 |  |
| 车间 | 生产车间1 | 生产 | 厂区北侧 |
|  | 生产车间2 | 生产 | 位于中天装备电缆有限公司 |
| 公用设施 | 实验室 | 测试产品 | 厂区生产车间1北侧 |

## 4.3 各设施生产工艺与污染防治情况

### 4.3.1 铝线生产工艺及产污

图4.3-1  本项目工艺流程及产污节点图

生产工艺流程描述：

（1）拉丝

外购的铝杆（铝合金杆）经检验合格后通过密闭拉丝机进行高速拉丝形成铝单线（铝合金单线），通过操作台设定自检（拉丝线径、表面质量控制），合格的半成品进入收线室。若拉丝过程中出现断丝，采用焊机人工焊接，焊机采用通电熔融焊接，不需要使用焊料。

拉丝过程中添加拉丝油，起到润滑、冷却、密封作用。本项目设有1个10m3拉丝油冷却池（地下密闭式），通过冷却水间接冷却拉丝油，保持拉丝油温度低于50℃，冷却后的拉丝油经过泵及密闭管道打入拉丝机油槽中。使用一定时间后，拉丝油品质不能满足生产要求时，需要更换新的拉丝油。

拉丝机的出口为挤出式，只有极少量的拉丝油附着于铝线上。

拉丝过程中产生的污染为设备运转产生的噪声、废丝S1、定期更换的废拉丝油S2。

（2）时效处理

根据精密度要求，拉丝之后的铝合金单线进入时效炉时效热处理，时效炉采用电加热，处理温度为150℃~220℃。部分杆件是先经过时效箱处理后再进行拉丝，时效箱采用电加热，处理温度为450℃~500℃。时效处理可以达到增强合金强度、提高导电率和韧性的作用，是铝合金生产的关键工序。

时效处理温度为220℃以上，高温作用下，附着于铝线表面的拉丝油中低分子有机物会挥发G1，拉丝油主要成分为环烷矿物基础油，挥发的主要是烷烃类物质，以非甲烷总烃表示。时效箱处理的铝杆，未经过拉丝处理，表面无拉丝油，因此时效箱不产生非甲烷总烃。

（3）绞线

时效处理后的铝单线与外购的铝包钢加强芯或钢芯加强芯一起，通过框绞机进行绞合，通过检验合格后喷码、收线。部分导线有防腐要求，在绞线过程中，先将铝线通过防腐油膏后再进行绞合。防腐油膏为膏体状，滴点（由固态变成液体时的温度）在220℃以上，绞线过程为常温，因此附着在铝线上的防腐油膏不会挥发，不会产生挥发性有机物。绞线过程中产生噪声，检测过程产生不合格品S3。

### 4.3.2 污染防治情况

项目废气产生情况，具体污染物因子详见表4.3-1。

表4.3-1  废气产生及处理情况

| 序号 | 来源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |

- 废水污染防治措施

项目废水产生情况，具体污染物因子详见表4.3-2。

表4.3-2  废水产生及排放情况

| 来源 | 污染物名称 | 治理措施及排放方式与去向 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 石油类 | 化粪池处理 |

- 噪声污染防治措施

项目主要噪声设备为铝合金大拉机、绞线机、空压机等，其源强约为80~90dB（A）。拟采用隔声、减振、墙体隔阻等降噪措施，经处理后，噪声源强可削减20~25dB（A）。企业厂界噪声昼、夜监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

- 固废污染防治措施

项目固废产生情况及处理方式详见表4.3-3。

表4.3-3  固废产生及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 废物 类别 | 废物 代码 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 废丝 | 一般固废 | — | — | 拉丝 | 固 | 铝 | — | — | — |
| S2 | 废拉丝油 | 危险固废 | HW08 | 900-249-08 | 拉丝 | 液 | 拉丝油 | 拉丝油 | T，I | 密闭桶装，暂存于中天铝线厂区危废仓库内 |
| S3 | 不合格产品 | 一般固废 | — | — | 检测 | 固 | 铝 | — | — | — |
| S4 | 废包装桶 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 防腐油、拉丝油、齿轮油包装 | 固 | 铁桶 | 废油 | T/In | 封盖暂存于中天铝线厂区危险仓库内 |
| S5 | 生活垃圾 | 一般固废 | — | — | 生活办公 | 固 | — | — | — | 环卫部门清运 |

## 4.4涉及的有毒有害物质

根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，“列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物；2.列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；4.国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；5.列入优先控制化学品名录内的物质；6.其他根据国家法律法规有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质”被界定为有毒有害物质。

经人员访谈、资料搜集和现场踏勘，本调查项目共识别3个重点设施和重点区域，分别为A.仓库（甲类仓库、危废仓库），B.生产车间1，C.生产车间2。此3个区域为企业主要的产污区域，均有相应的产污环节，且各不相同。

### 4.4.1有毒有害物质识别

#### 4.4.1.1 有毒有害水污染物识别

生态环境部、国家卫生健康委员会发布的《有毒有害水污染物名录（第一批）》（公告2019第28号）名录如下：

表2.5-1  有毒有害水污染物名录（第一批）

| 序号 | 污染物名称 |
| --- | --- |
| 1 | 二氯甲烷 |
| 2 | 三氯甲烷 |
| 3 | 三氯乙烯 |
| 4 | 四氯乙烯 |
| 5 | 甲醛 |
| 6 | 镉及镉化合物 |
| 7 | 汞及汞化合物 |
| 8 | 六价铬化合物 |
| 9 | 铅及铅化合物 |
| 10 | 砷及砷化合物 |

经核查，企业原辅材料未涉及以上名录中的化学品。

#### 2.5.1.2 有毒有害大气污染物识别

生态环境部、国家卫生健康委员会发布的《有毒有害大气污染物名录（2018年）》（公告2019第4号）名录如下：

表2.5-2  有毒有害大气污染物名录（2018年）

| 序号 | 污染物 |
| --- | --- |
| 1 | 二氯甲烷 |
| 2 | 甲醛 |
| 3 | 三氯甲烷 |
| 4 | 三氯乙烯 |
| 5 | 四氯乙烯 |
| 6 | 乙醛 |
| 7 | 镉及其化合物 |
| 8 | 铬及其化合物 |
| 9 | 汞及其化合物 |
| 10 | 铅及其化合物 |
| 11 | 砷及其化合物 |

经核查，企业原辅材料未涉及以上名录中的化学品。

#### 2.5.1.3 危险废物识别

危险废物是指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴定方法认定的具有危险性的固体废物。

企业危废源产生及处置情况汇总如下：

表2.5-3  企业危废汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 废物类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废拉丝油 | 拉丝 | HW08 |
| 2 | 废包装桶 | 防腐油、拉丝油、齿轮油包装 | HW49 |

#### 2.5.1.4 建设用地土壤污染风险管控的污染物识别

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目原辅材料及反应过程涉及的有毒有害物质为石油烃、锌、镍。

#### 2.5.1.5 优先控制化学品

根据环保部等3部委公告发布的《优先控制化学品名录（第一批）》（公告2017年第83号），优先控制化学品名录如下：

表2.5-4  优先控制化学品名录（第一批）

| 编号 | 化学品名称 |
| --- | --- |
| PC001 | 1,2,4-三氯苯 |
| PC002 | 1,3-丁二烯 |
| PC003 | 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香） |
| PC004 | N,N'-二甲苯基-对苯二胺 |
| PC005 | 短链氯化石蜡 |
| PC006 | 二氯甲烷 |
| PC007 | 镉及镉化合物 |
| PC008 | 汞及汞化合物 |
| PC009 | 甲醛 |
| PC010 | 六价铬化合物 |
| PC011 | 六氯代-1,3-环戊二烯 |
| PC012 | 六溴环十二烷 |
| PC013 | 萘 |
| PC014 | 铅化合物 |
| PC015 | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟 |
| PC016 | 壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚 |
| PC017 | 三氯甲烷 |
| PC018 | 三氯乙烯 |
| PC019 | 砷及砷化合物 |
| PC020 | 十溴二苯醚 |
| PC021 | 四氯乙烯 |
| PC022 | 乙醛 |

经核查，企业原辅材料未涉及以上名录中的化学品。

#### 2.5.1.5 其他名录识别

环境保护部发布的《重点环境管理危险化学品目录》（环办[2014]33号）名录如下：

表2.5-5  重点环境管理危险化学品目录

| 编号 | 品名 | 别名 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHC001 | 1,2,3-三氯代苯 | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 |
| PHC002 | 1,2,4-三氯代苯 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
| PHC003 | 1,2,4,5-四氯代苯 |  | 95-94-3 |
| PHC004 | 1,2-二硝基苯 | 邻二硝基苯 | 528-29-0 |
| PHC005 | 1,3-二硝基苯 | 间二硝基苯 | 99-65-0 |
| PHC006 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 2,4-二硝基氯苯 | 97-00-7 |
| PHC007 | 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯 | 二甲苯麝香;1-(1,1-二甲基乙基)-3,5-二甲基-2,4,6-三硝基苯 | 81-15-2 |
| PHC008 | 五氯硝基苯 | 硝基五氯苯 | 82-68-8 |
| PHC009 | 2-甲基苯胺 | 2-氨基甲苯;邻甲苯胺;邻氨基甲苯 | 95-53-4 |
| PHC010 | 2-氯苯胺 | 邻氯苯胺;邻氨基氯苯 | 95-51-2 |
| PHC011 | 壬基酚 | 壬基苯酚 | 25154-52-3 |
| PHC012 | 支链-4-壬基酚 |  | 84852-15-3 |
| PHC013 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 |
| PHC014 | 六氯-1,3-丁二烯 | 六氯丁二烯;全氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 |
| PHC015 | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | 75-01-4 |
| PHC016 | 萤蒽 |  | 206-44-0 |
| PHC017 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢;2-羟基异丁腈;氰丙醇 | 75-86-5 |
| PHC018 | 精蒽 |  | 120-12-7 |
| PHC019 | 粗蒽 |  |  |
| PHC020 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 |
| PHC021 | 甲基肼 | 一甲肼;甲基联氨 | 60-34-4 |
| PHC022 | 萘 | 粗萘;精萘;萘饼 | 91-20-3 |
| PHC023 | 一氯丙酮 | 氯丙酮;氯化丙酮 | 78-95-5 |
| PHC024 | 全氟辛基磺酸 |  | 1763-23-1 |
| PHC025 | 全氟辛基磺酸铵 |  | 29081-56-9 |
| PHC026 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 |  | 251099-16-8 |
| PHC027 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 |  | 70225-14-8 |
| PHC028 | 全氟辛基磺酸钾 |  | 2795-39-3 |
| PHC029 | 全氟辛基磺酸锂 |  | 29457-72-5 |
| PHC030 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 |  | 56773-42-3 |
| PHC031 | 全氟辛基磺酰氟 |  | 307-35-7 |
| PHC032 | 六溴环十二烷 |  | 25637-99-4;3194- 55-6;134237-50-6 ;134237-51-7;134237-52-8 |
| PHC033 | 氰化钾 | 山奈钾 | 151-50-8 |
| PHC034 | 氰化钠 | 山奈 | 143-33-9 |
| PHC035 | 氰化镍钾 | 氰化钾镍 | 14220-17-8 |
| PHC036 | 氯化氰 | 氰化氯;氯甲腈 | 506-77-4 |
| PHC037 | 氰化银钾 | 银氰化钾 | 506-61-6 |
| PHC038 | 氰化亚铜 |  | 544-92-3 |
| PHC039 | 砷 |  | 7440-38-2 |
| PHC040 | 砷化氢 | 砷化三氢;胂 | 7784-42-1 |
| PHC041 | 砷酸 |  | 7778-39-4 |
| PHC042 | 三氧化二砷 | 白砒;砒霜;亚砷酸酐 | 1327-53-3 |
| PHC043 | 五氧化二砷 | 砷酸酐;五氧化砷;氧化砷 | 1303-28-2 |
| PHC044 | 亚砷酸钠 | 偏亚砷酸钠 | 7784-46-5 |
| PHC045 | 硝酸钴 | 硝酸亚钴 | 10141-05-6 |
| PHC046 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9;14216-75-2 |
| PHC047 | 汞 | 水银 | 7439-97-6 |
| PHC048 | 氯化汞 | 氯化高汞;二氯化汞;升汞 | 7487-94-7 |
| PHC049 | 氯化铵汞 | 白降汞,氯化汞铵 | 10124-48-8 |
| PHC050 | 硝酸汞 | 硝酸高汞 | 10045-94-0 |
| PHC051 | 乙酸汞 | 乙酸高汞;醋酸汞 | 1600-27-7 |
| PHC052 | 氧化汞 | 一氧化汞;黄降汞;红降汞 | 21908-53-2 |
| PHC053 | 溴化亚汞 | 一溴化汞 | 10031-18-2 |
| PHC054 | 乙酸苯汞 |  | 62-38-4 |
| PHC055 | 硝酸苯汞 |  | 55-68-5 |
| PHC056 | 重铬酸铵 | 红矾铵 | 7789-09-5 |
| PHC057 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | 7778-50-9 |
| PHC058 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | 10588-01-9 |
| PHC059 | 三氧化铬[无水] | 铬酸酐 | 1333-82-0 |
| PHC060 | 四甲基铅 |  | 75-74-1 |
| PHC061 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 | 78-00-2 |
| PHC062 | 乙酸铅 | 醋酸铅 | 301-04-2 |
| PHC063 | 硅酸铅 |  | 10099-76-0;11120-22-2 |
| PHC064 | 氟化铅 | 二氟化铅 | 7783-46-2 |
| PHC065 | 四氧化(三)铅 | 红丹;铅丹;铅橙 | 1314-41-6 |
| PHC066 | 一氧化铅 | 氧化铅;黄丹 | 1317-36-8 |
| PHC067 | 硫酸铅[含游离酸>3%] |  | 7446-14-2 |
| PHC068 | 硝酸铅 |  | 10099-74-8 |
| PHC069 | 二丁基二(十二酸)锡 | 二丁基二月桂酸锡;月桂酸二丁基锡 | 77-58-7 |
| PHC070 | 二丁基氧化锡 | 氧化二丁基锡 | 818-08-6 |
| PHC071 | 二氧化硒 | 亚硒酐 | 7446-08-4 |
| PHC072 | 硒化镉 |  | 1306-24-7 |
| PHC073 | 硒化铅 |  | 12069-00-0 |
| PHC074 | 氟硼酸镉 |  | 14486-19-2 |
| PHC075 | 碲化镉 |  | 1306-25-8 |
| PHC076 | 百草枯 | 1,1´-二甲基-4,4´-联吡啶阳离子(不包括1,1´-二甲基-4,4´-联吡啶阳离子二氯化物);对草快 | 4685-14-7 |
| PHC077 | 马拉硫磷 | 马拉松；马拉赛昂；4049；O-O-二甲基-S-[1,2-双（乙氧基甲酰）乙基]二硫代磷酸酯 | 121-75-5 |
| PHC078 | 福美双 | 四甲基二硫代秋兰姆;促进剂TMTD;促进剂TT;四甲基硫代过氧化二碳酸二酰胺;赛欧散;双(N,N-二甲基甲硫酰)二硫化物 | 137-26-8 |
| PHC079 | 福美锌 | 双(二甲基二硫代氨基甲酸)锌;什来特;促进剂P-2;锌来特 | 137-30-4 |
| PHC080 | 甲草胺 | 拉索;草不绿;杂草索 | 15972-60-8 |
| PHC081 | 乙草胺 | 乙基乙草安;N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-乙氧基甲基-氯乙酰胺 | 34256-82-1 |
| PHC082 | 硫丹乳剂[含量2%～80%] |  | 115-29-7 |
| PHC083 | 氯氰菊酯 | 灭百可;兴棉宝;安绿宝 | 52315-07-8 |
| PHC084 | 三苯基氢氧化锡 | 毒菌锡;三苯基羟基锡 | 76-87-9 |

同时，美国环境保护局优先控制污染物名单如下：

表2.5-6  美国环保局优先污染物名单

| 序号 | 污染化合物 |
| --- | --- |
| 1 | 锑 |
| 2 | 砷 |
| 3 | 石棉 |
| 4 | 铍 |
| 5 | 镉 |
| 6 | 铬 |
| 7 | 铜 |
| 8 | 氰化物类 |
| 9 | 铅 |
| 10 | 汞 |
| 11 | 镍 |
| 12 | 硒 |
| 13 | 银 |
| 14 | 铊 |
| 15 | 锌 |
| 16 | 丙烯醛 |
| 17 | 艾氏剂 |
| 18 | 氯丹 |
| 19 | 滴滴滴 |
| 20 | 滴滴伊 |
| 21 | 滴滴涕 |
| 22 | 狄氏剂 |
| 23 | 硫丹 |
| 24 | 硫酸硫丹 |
| 25 | 异狄氏剂 |
| 26 | 异狄氏醛 |
| 27 | 七氯 |
| 28 | 七氯环氧化物 |
| 29 | α-六氯环已烷 |
| 30 | β-六氯环已烷 |
| 31 | γ-六氯环已烷 |
| 32 | δ-六氯环已烷 |
| 33 | 异佛尔酮 |
| 34 | 四氯二苯并-对-二恶英 |
| 35 | 毒杀芬 |
| 36 | PCB-1242 |
| 37 | PCB-1254 |
| 38 | PCB-1221 |
| 39 | PCB-1232 |
| 40 | PCB-1248 |
| 41 | PCB-1260 |
| 42 | PCB-1016 |
| 43 | 2-氯萘 |
| 44 | 氯甲烷 |
| 45 | 二氯甲烷 |
| 46 | 三氯甲烷（氯仿） |
| 47 | 四氯甲烷（四氯化碳） |
| 48 | 氯乙烷 |
| 49 | 1,1-二氯乙烷 |
| 50 | 1,2-二氯乙烷 |
| 51 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 52 | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 53 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |
| 54 | 六氯乙烷 |
| 55 | 氯乙烯 |
| 56 | 1,1-二氯乙烯 |
| 57 | 1,2-反-二氯乙烯 |
| 58 | 三氯乙烯 |
| 59 | 四氯乙烯 |
| 60 | 1,2-二氯丙烷 |
| 61 | 1,3-二氯丙烯 |
| 62 | 六氯丁二烯 |
| 63 | 六氯环戊二烯 |
| 64 | 溴甲烷 |
| 65 | 氯溴甲烷 |
| 66 | 二氯溴甲烷 |
| 67 | 氯二溴甲烷 |
| 68 | 三溴甲烷（溴仿） |
| 69 | 二氟二氯甲烷 |
| 70 | 氟三氯甲烷 |
| 71 | 双-（氯甲基）醚 |
| 72 | 双-（2-氯乙基）醚 |
| 73 | 双-（氯异丙基）醚 |
| 74 | 2-氯乙基-乙烯基醚 |
| 75 | 4-氯苯基-苯基醚 |
| 76 | 4-溴苯基-苯基醚 |
| 77 | 双-（2-氯乙氧基）甲烷 |
| 78 | 苯 |
| 79 | 氯苯 |
| 80 | 1,2-二氯苯 |
| 81 | 1,3-二氯苯 |
| 82 | 1,4-二氯苯 |
| 83 | 1,2,4-三氯苯 |
| 84 | 六氯苯 |
| 85 | 乙苯 |
| 86 | 硝基苯 |
| 87 | 甲苯 |
| 88 | 2,4-二硝基甲苯 |
| 89 | 2,6-二硝基甲苯 |
| 90 | 苯酚 |
| 91 | 2-氯苯酚 |
| 92 | 2,4-二氯苯酚 |
| 93 | 2,4,6-三氯苯酚 |
| 94 | 五氯苯酚 |
| 95 | 2-硝基苯酚 |
| 96 | 4-硝基苯酚 |
| 97 | 2,4-二硝基苯酚 |
| 98 | 2,4-二甲基苯酚 |
| 99 | 对-氯-间甲苯酚 |
| 100 | 2,4-二硝基苯酚 -对-甲苯酚 |
| 101 | 酞酸二甲酯 |
| 102 | 酞酸二乙酯 |
| 103 | 酞酸二正丁酯 |
| 104 | 酞酸二正辛酯 |
| 105 | 酞酸双（2-乙基已基）酯 |
| 106 | 酞酸丁基苯基酯 |
| 107 | 二氢苊 |
| 108 | 苊 |
| 109 | 蒽 |
| 110 | 苯并（a）蒽 |
| 111 | 苯并（b）萤蒽 |
| 112 | 苯并（k）萤蒽 |
| 113 | 苯并（ghi）北 |
| 114 | 苯并（a）芘 |
| 115 | 屈 |
| 116 | 二苯并（a,h）蒽 |
| 117 | 萤蒽 |
| 118 | 芴 |
| 119 | 茚并（1,2,3-cd）芘 |
| 120 | 萘 |
| 121 | 菲 |
| 122 | 芘 |
| 123 | 二甲基亚硝胺 |
| 124 | 二苯基亚硝胺 |
| 125 | 二正丙基亚硝胺 |
| 126 | 联苯胺 |
| 127 | 3,3-二氯联苯胺 |
| 128 | 1,2-二苯基肼 |
| 129 | 丙烯腈 |

经核查，企业原辅材料及生产生活中涉及的有毒有害物质为锌。

### 4.4.2有毒有害物质识别结果

厂区各设施涉及的有毒有害物质一览表见表4.4-1。

表4.4-1  厂区各设施涉及的有毒有害物质清单

| 类型 | 名称 | 涉及的有毒有害物质 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 危废仓库 | 石油烃 | 厂区东侧 |
|  | 甲类仓库 | 石油烃 |  |
| 车间 | 生产车间1 | 石油烃、锌、镍 | 厂区北侧 |
|  | 生产车间2 | 石油烃、镍 | 位于中天装备电缆有限公司 |
| 公用设施 | 实验室 | 锌 | 厂区生产车间1北侧 |

# 5.重点设施及重点区域识别

## 5.1 重点设施识别

1、识别原因

企业按照《在产企业土壤和地下水自行监测技术指南（报批稿）》等相关技术规范要求，定期开展土壤和地下水监测，对厂区进行重点设施及重点区域进行识别，发现土壤和地下水污染迹象，采取措施防治新增污染，实现企业土壤和地下水污染的源头预防。

通过现场踏勘和人员访谈，对调查结果进行分析、总结和评价。根据各设施信息、污染物迁移途径等，识别企业内部存在土壤或地下水污染隐患的重点设施。存在土壤或地下水污染隐患的重点设施一般包括但不仅限于：

a）涉及有毒有害物质的生产区或生产设施；

b）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区；

c）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区；

d）贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线；

e）三废（废气、废水、固体废物）处理处置或排放区。

经人员访谈、资料搜集和现场踏勘，本调查项目共识别3个重点设施和重点区域，分别为A.仓库（甲类仓库、危废仓库），B.生产车间1，C.生产车间2。此3个区域为企业主要的产污区域，均有相应的产污环节，且各不相同。

2、关注污染物及潜在迁移途径

根据识别的重点区域和重点设施，厂区各设施运行过程可能导致土壤和地下水的有毒有害清单见表5.1-1。

表5.1-1  厂区各设施涉及的有毒有害物质清单

| 类型 | 名称 | 关注污染物 | 潜在迁移途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 危废仓库 | 石油烃 | 土壤/地下水 |
|  | 甲类仓库 | 石油烃 | 土壤/地下水 |
| 车间 | 生产车间1 | 石油烃、锌、镍 | 土壤/地下水/环境空气 |
|  | 生产车间2 | 石油烃、镍 | 土壤/地下水/环境空气 |
| 公用设施 | 实验室 | 锌 | 土壤/地下水 |

## 5.2 重点区域划分

将重点设施识别结果在企业平面布置图中标记，并填写重点设施信息记录表。重点设施数量较多的自行监测企业可根据重点设施在企业内分布情况，将重点设施分布较为密集的区域识别为重点区域，在企业平面布置图中标记。

本项目识别的重点设施及重点区域如图5.2-1所示。

图5.2-1  重点设施及重点区域图

重点区域照片如下：

生产车间

危废仓库

本项目地块拐点坐标详见表5.2-1。

表5.2-1  地块拐点坐标

| 序号 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120.932007 | 31.903741 |
| 2 | 120.931775 | 31.903712 |
| 3 | 120.931681 | 31.903563 |
| 4 | 120.931496 | 31.902682 |
| 5 | 120.933090 | 31.902229 |
| 6 | 120.933495 | 31.903308 |
| 7 | 120.934052 | 31.900262 |
| 8 | 120.933727 | 31.899146 |
| 9 | 120.934215 | 31.899058 |
| 10 | 120.934515 | 31.900099 |

# 6土壤及地下水监测点位布设方案

## 6.1点位设置平面图

根据规范要求、现场踏勘等情况，厂区本年度（2021年）土壤及地下水监测点位布置图见图6.1-1。

图6.1-1  厂区土壤及地下水监测点位示意

## 6.2 各点位布设原因分析

根据厂区内重点污染区域进行布点，根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（报批稿）》等相关技术规定，每个重点设施周边布设1-2个土壤监测点，每个重点区域布设2-3个土壤监测点，具体数量可根据设施大小或区域内设施数量等实际情况进行适当调整。采样点应在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的情况下尽可能接近污染源。

每个存在地下水污染隐患的重点设施周边或重点区域应布设至少1个地下水监测井，具体数量可根据设施大小、区域内设施数量及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整。地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向。地下水的流向可能会随着季节、潮汐、河流和湖泊的水位波动等状况改变。此时应将监测井布设在污染物所有潜在迁移途径的下游。在同一个企业内部，监测井可以根据厂房及设施分布的情况统筹规划。处于同一污染物迁移途径上的相邻区域或设施可合并监测。

## 6.3各点位分析测试项目及选取原因

本次自行监测土壤和地下水测试项目主要从以下三个方面进行考虑，综合选取，一是《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿）中的相关要求，二是《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本测试项目，三是本地块特征污染物。

（1）《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿）相关要求

参考《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿），企业应根据各重点设施涉及的关注污染物，自行选择确定各重点设施或重点区域对应的分析测试项目，参见附录B中各行业常见污染物类型及对应的分析测试项目，选择确定每个重点区域或设施需监测的特征污染物类别及项目。企业认为重点设施或重点区域中不存在因而不需监测的行业常见污染物，需在自行监测报告中说明选取或为选取原因。不能说明原因或理由不充分的，应对全部分析测试项目进行测试。

本公司所属行业类别“C3831 电线、电缆制造”，参考指南附录 B 各行业常见污染物类别及分析测试项目 ，A1 类-重金属 8 种、A2 类-重金属与元素 8 种、A3 类-无机物 2 种、B1 类-挥发性有机物 16 种、B2 类-挥发性有机物 9 种、B3 类-半挥发性有机物 1 种、B4 类-半挥发性有机物 4 种、C1 类-多环芳烃类 15 种、C3 类-石油烃。

（2）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目

根据相关要求，本次对《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中45项基本检测项目进行监测。

表6.3-1  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）基本项目

| 评价指标 | 筛选值 （第二类用地） | 管制值 （第二类用地） | 筛选值、管制值来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属与无机物 | GB36600-2018 表1 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |  |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |  |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |  |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |  |
| 挥发性有机物 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |  |
| 14 | 顺-1,2 二氯乙烯 | 596 | 2000 |  |
| 15 | 反-1,2 二氯乙烯 | 54 | 163 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |  |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |  |
| 半挥发性有机物 |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |  |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |  |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |  |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |  |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |  |

（3）特征污染物

根据企业主要生产工艺、产品、原辅材料和三废，识别出本地块特征污染物包括包括pH、锌、镍、石油烃等。

综上，通过分析厂区生产工艺、原辅材料、产品和三废等信息，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），筛选出有检测分析方法和标准的污染物作为本项目自行监测土壤及地下水测试项目，具体测试项目详见下表6.3-2。

表6.3-2  测试项目汇总表

| 监测点位 | 监测位置 | 坐标 | 监测介质 | 采样深度 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| SB1 | 对照点 | 120.931697 | 31.903554 | 土壤 | 柱状土:6m | GB36600-2018表1（45项）、pH、石油烃（C10-C40）、锌 |
| SB2 | 实验室附近 | 120.932245 | 31.903530 | 土壤 | 柱状土:6m | GB36600-2018表1（45项）、pH、锌 |
| SB3 | 生产车间1附近 | 120.932052 | 31.903133 | 土壤 | 柱状土:6m | GB36600-2018表1（45项）、pH、石油烃（C10-C40）、锌 |
| SB4 | 生产车间1附近 | 120.932594 | 31.903000 | 土壤 | 柱状土:6m | GB36600-2018表1（45项）、pH、石油烃（C10-C40）、锌 |
| SB5 | 危废仓库附近 | 120.932929 | 31.902071 | 土壤 | 柱状土:6m | GB36600-2018表1（45项）、pH、石油烃（C10-C40） |
| SB6 | 生产车间2附近 | 120.933944 | 31.900048 | 土壤 | 柱状土:6m | GB36600-2018表1（45项）、pH、石油烃（C10-C40）、锌 |
| SB7 | 生产车间2附近 | 120.934166 | 31.899052 | 土壤 | 柱状土:6m | GB36600-2018表1（45项）、pH、石油烃（C10-C40）、锌 |
| GW1 | 对照点 | 120.931697 | 31.903554 | 地下水 | 6m | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠杆菌、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油烃（C10-C40） |
| GW2 | 生产车间1附近 | 120.932594 | 31.903000 | 地下水 |  |  |
| GW3 | 危废仓库附近 | 120.932929 | 31.902071 | 地下水 |  |  |
| GW4 | 生产车间2附近 | 120.933944 | 31.900048 | 地下水 |  |  |

本次监测为企业初次监测，保守起见，本次监测工作包含较为全面的监测指标。并结合当地情况及要求，对地下水基本项目（37项）进行监测，随后每年自行监测指标的选取可结合几年的监测结果进行适当调整。

# 7 监测结果及分析

## 7.1土壤监测结果

### 7.1.1土壤、土壤气环境评价标准

本次监测采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）作为土壤污染风险筛选依据，将其中各类污染物的风险筛选值作为判定该污染物在本次监测区域内是否超标的标准值。如果调查结果未超过风险筛选值，则污染指标对人体的健康风险可以忽略，无需进一步开展土壤污染详细调查。若监测结果超过筛选值，需对该项目区展开土壤污染详细调查和风险评估。

该标准将需要开展土壤污染调查的场地依据土地利用方式分为两类：第一类用地包括GB50137规定的城市建设用地中的居住用地（R）、公共管理与公共服务用地中的中小学用地（A33），医疗卫生用地（A5）和社会福利设施用地（A6），以及公园绿地（G1）中的社区公园或儿童公园用地等。第二类用地包括GB 50137规定的城市建设用地中的工业用地（M），物流仓储用地（W），商业服务业设施用地（B），道路与交通设施用地（S），公共设施用地（U），公共管理与公共服务用地（A）（A33、A5、A6除外），以及绿地与广场用地（G）（G1中的社区公园或儿童公园用地除外）等。本次监测采用该标准汇总的第二类用地风险筛选值作为筛选依据。

### 7.1.2土壤监测结果

本次土壤监测共布设7个点（含一个对照点）。本次土壤样品具体检测结果见附件检测报告，检出因子监测统计结果见表7.1-2。

表7.1-2  土壤污染物检测结果（mg/kg）

| 指标 | 单位 | 检出限 | 对照点 | 重点区域监测值 | 超标个数 | 超标率 | 第二类用地筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 最大值 | 最小值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 点位 | 监测值 |  |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | / | 8.66 | 8.87 | 8.81 | SB7 | 9.17 | 7.62 | / | / | / |
| 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 6 | ND | 15 | ND | SB4 | 14 | ND | 0 | 0 | 4500 |
| 砷 | mg/kg | 0.01 | 5.40 | 4.69 | 4.35 | SB3 | 5.15 | 1.13 | 0 | 0 | 60 |
| 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | SB3 | 0.72 | 0.04 | 0 | 0 | 65 |
| 铬(六价) | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 3.0 |
| 铜 | mg/kg | 1 | 43 | 38 | 51 | SB3 | 47 | 12 | 0 | 0 | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 0.1 | 25.0 | 22.8 | 21.0 | SB7 | 26.0 | 15.3 | 0 | 0 | 800 |
| 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.070 | 0.107 | 0.161 | SB7 | 0.194 | 0.022 | 0 | 0 | 38 |
| 镍 | mg/kg | 3 | 42 | 39 | 42 | SB5 | 40 | 32 | 0 | 0 | 900 |
| VOCs（26项） |
| 氯甲烷 | μg/kg | 1.0 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 37 |
| 氯乙烯 | μg/kg | 1.0 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 4.3 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 1.0 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 66 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 1.5 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 616 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.4 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 54 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 5 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 596 |
| 氯仿 | μg/kg | 1.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 900 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 840 |
| 四氯化碳 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 2.8 |
| 苯 | μg/kg | 1.9 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 4 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 9 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 2.8 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 1.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 5 |
| 甲苯 | μg/kg | 1.3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 2.8 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 1.4 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 53 |
| 氯苯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 270 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 10 |
| 乙苯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 28 |
| 间，对二甲苯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 570 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 640 |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 1290 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 6.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 0.5 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | 1.5 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 20 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | 1.5 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 560 |
| SVOCs（11项） |
| 苯胺 | mg/kg | 0.08 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 260 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 2256 |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 76 |
| 萘 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 70 |
| 苯并【a】蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 15 |
| 䓛 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 1293 |
| 苯并【b】荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 15 |
| 苯并【k】荧蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 151 |
| 苯并【a】芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 1.5 |
| 茚并【1,2,3-cd】芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 15 |
| 二苯并【a,h】蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | / | ND | ND | 0 | 0 | 1.5 |

## 7.2土壤污染状况分析

本次土壤监测结果可知，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值，对照点各监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值，符合对照点选取要求。

重点区域监测点结果显示：砷、镉、铜、铅、汞、镍、石油烃均有检出，其它因子未检出，个别点位监测值略大于对照点检测值，说明厂区生产活动对土壤有轻微影响，但其检出值均远低于第二类用地筛选值，检测出的污染物指标对环境的影响可以忽略，厂区所在地土壤环境状况良好。

## 7.3地下水监测结果

### 7.3.1地下水环境评价标准

企业地下水环境质量标准参照地下水质量标准：《地下水标准质量标准》（GB/T14848-2017），本次监测区域选择地下水标准的Ⅳ类标准作为参考值。

### 7.3.2地下水环境监测结果

监测结果见表7.3-1。

表7.3-1  地下水污染物检测结果

| 项目 | 单位 | Ⅰ类标准 | Ⅱ类标准 | III类标准 | Ⅳ类标准 | Ⅴ类标准 | GW1 | 类别 | GW2 | 类别 | GW3 | 类别 | GW4 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | / | 25.9 | / | 25.3 | / | 24.6 | / | 26.6 | / |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 5.5~6.5，8.5~9 | <5.5，>9 | 7.6 | Ⅰ | 7.9 | Ⅰ | 8.4 | Ⅰ | 7.8 | Ⅰ |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 20 | Ⅳ | ND | Ⅰ |
| 菌落总数（细菌总数） | CFU/mL | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 | 1.8×104 | Ⅴ | 2.7×103 | Ⅴ | 1.4×103 | Ⅴ | 3.0×104 | Ⅴ |
| 色度 | 度 | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 | 25 | Ⅳ | 5 | Ⅰ | 15 | III | 5 | Ⅰ |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 | 645 |  | 532 | Ⅳ | 480 | III | 382 | III |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 | 6.0 | Ⅳ | 1.2 | Ⅱ | 2.1 | III | 2.2 | III |
| 氨氮 （以N计） | mg/L | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50 | 0.983 | Ⅳ | 0.269 | III | 0.241 | III | 0.817 | Ⅳ |
| 挥发酚 （以苯酚计） | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 | 0.0088 | Ⅳ | 0.0069 | Ⅳ | 0.0057 | Ⅳ | 0.0087 | Ⅳ |
| 亚硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 | ND | Ⅰ | 0.017 | III | ND | Ⅰ | 0.016 | III |
| 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 | 0.40 | Ⅰ | 0.83 | Ⅰ | 0.42 | Ⅰ | 0.53 | Ⅰ |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 | 135 | Ⅱ | 86 | Ⅱ | 47 | Ⅰ | 17 | Ⅰ |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 | 0.10 | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.10 | >0.10 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.014 | III | ND | Ⅰ |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.06 | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 氯化物 | mg/L | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 | 19 | Ⅰ | 16 | Ⅰ | 6 | Ⅰ | 13 | Ⅰ |
| 碘化物 | mg/L | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.50 | >0.50 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 | 1.29×103 | Ⅳ | 932 | III | 703 | III | 635 | III |
| 石油烃 （C10-C40） | mg/L | ≤0.5 | ≤30.0 | ≤300 | ≤600 | >600 | 0.30 | Ⅰ | 0.53 | Ⅱ | 0.42 | Ⅰ | 0.42 | Ⅰ |
| 三氯甲烷 | μg/L | ≤0.5 | ≤6 | ≤60 | ≤300 | >300 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 四氯化碳 | μg/L | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤50.0 | >50.0 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 苯 | μg/L | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤10.0 | ≤120 | >120 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 甲苯 | μg/L | ≤0.5 | ≤140 | ≤700 | ≤1400 | >1400 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 肉眼可见物* | 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ | 无 | Ⅰ |
| 铜 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.50 | >1.50 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 铁 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 | 0.08 | Ⅰ | 0.02 | Ⅰ | 0.38 | Ⅳ | 0.06 | Ⅰ |
| 铝 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.50 | >0.50 | 0.051 | III | 0.059 | III | 0.058 | III | 0.423 | Ⅳ |
| 锌 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤5.00 | >5.00 | 0.073 | II | 0.012 | Ⅰ | 0.029 | Ⅰ | 0.044 | Ⅰ |
| 锰 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | >1.50 | 1.35 | Ⅳ | 0.06 | III | 0.26 | Ⅳ | 0.34 | Ⅳ |
| 钠 | mg/L | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 | 25.8 | Ⅰ | 14.1 | Ⅰ | 17.9 | Ⅰ | 28.7 | Ⅰ |
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 铅 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.10 | 4.15×10-3 | Ⅰ | 0.37×10-3 | Ⅰ | 0.81×10-3 | Ⅰ | 2.02×10-3 | Ⅰ |
| 砷 | mg/L | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 | 5.5×10-3 | III | 0.6×10-3 | Ⅰ | 5.4×10-3 | III | 4.7×10-3 | III |
| 镉 | mg/L | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 | 0.168×10-3 | III | 0.091×10-3 | Ⅰ | 0.060×10-3 | Ⅰ | 0.580×10-3 | III |
| 汞 | μg/L | ≤0.0001 | 0.0001≤ | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | >0.10 | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |

## 7.4地下水污染状况分析

本次地下水监测点位共4个（含一个对照点）。监测结果表明：除了细菌总数指标，其余指标均达到Ⅳ类及以上标准。对照点基本符合选取要求。

重点区域检测结果显示：除了细菌总数，其余指标均达到Ⅳ类及以上标准。因此厂区自身生产活动对地下水影响较小。

# 8结论和措施

## 8.1 监测结论

上海中天铝线有限公司南通分公司全部厂区土壤污染隐患排查与相关监测项目共设置11个点，其中土壤7个点，地下水4个点。监测结论如下：

土壤样品中，砷、镉、铜、铅、汞、镍、石油烃均有检出，其它因子未检出，个别点位监测值略大于对照点检测值，说明厂区生产活动对土壤有轻微影响，但其检出值均远低于第二类用地筛选值，检测出的污染物指标对环境的影响可以忽略，厂区所在地土壤环境状况良好。

地下水样品中，本次地下水监测点位共4个（含一个对照点）。监测结果表明：除了细菌总数指标，其余指标均达到Ⅳ类及以上标准。对照点基本符合选取要求。

重点区域检测结果显示：除了细菌总数，其余指标均达到Ⅳ类及以上标准。因此厂区自身生产活动对地下水影响较小。

由现场踏勘结果可知，厂区范围范围内无明显污染泄漏，无废弃物随意堆放现场，厂区具有较为完善的废弃物暂存区。依据合理的布点采样方案和数据分析结果，上海中天铝线有限公司南通分公司全厂范围内土壤污染物浓度均未超过相关标准。地下水监测结果除了细菌总数指标，其余指标均达到Ⅳ类及以上标准。

## 8.2监测结果的不确定性

本报告基于实际调查，以科学理论为依据，结合专业的判断进行了分析和建议。考虑到所掌握的调查资料、调查时间、调查范围以及等各因素，现场调查的结果存在一定的不确定性。

本报告是根据有限的资料，通过分析有限的样品检测数据获得的结论。因此，所得的污染分布与实际情况可能会有所偏差。

本次土壤隐患排查是依据现有的采集到的样品检测分析得出。场地及周边土壤及地下水中的污染物在自然过程的作用下随时间推移会发生迁移和转化，人为活动更会大规模的改变污染情况。

此次调查中没有发现的污染物质及情况不应被视为现场中该类污染物及情况完全不存在的保证，而是在项目工作内容局限的考量范围内所得出的调查结果。

综上所述，由于人为及自然等因素的影响，从准确性和有效性角度，本报告是基于现阶段的实际情况进行的分析。如果之后场地状况有改变，可能会改变场地污染状况，进而对本报告的准确性和有效性造成影响。

## 8.3企业针对监测结果拟采取的主要措施及选取原因

通过对上海中天铝线有限公司南通分公司前期资料收集和现场勘查，企业对厂区内易产生土壤污染的车间区域、危废仓库、收集管道等均采取了防腐防渗等措施，对物料装卸区采取了收集和报警措施，物料管廊均是架空管廊，企业基本落实了各项污染防治措施。为保障上海中天铝线有限公司南通分公司厂区土壤及地下水的环境质量，本报告建议企业在应急预案中补充完善土壤污染防治相关内容。建立隐患定期排查制度，加强环境管理工作，定期对现场区域进行巡查，对于时间使用久的管廊、物料运输接口、法兰等定期检查密闭性，并定期更换，以防设备老化破损等造成物料泄漏而污染土壤，加强对厂区内装卸区等地面防腐防渗等管理，如有破损，应立即修补，加强对物料运输车辆的管理，严防运输线路中跑冒滴漏等现象发生。特别是对甲类车间、危废暂存间、管道等土壤污染重点关注对象的日常巡查、检测。加强原材料、危废等在运输过程中的管理，尽量在封闭系统中进行运输，或在运输过程做适当的苫盖措施，完善危废暂存和包装要求等。

为保障上海中天铝线有限公司南通分公司厂区土壤及地下水的环境质量，本报告建议企业按照例行监测要求，定期开展土壤污染隐患排查和地下水水质监测，建立隐患排查档案，防治新增污染源污染土壤和地下水。

# 9 质量保证与质量控制

## 9.1监测机构

本次样品除地下水中的肉眼可见物，其余均委托具有CMA资质证书的江苏雨松环境修复研究中心有限公司监测，其证书编号为：191012340106。地下水中的肉眼可见物分包至南通化学环境监测站有限公司，在其资质范围内，CMA证书编号为161012050342，分包报告编号为（2021）化监（环境）字第（484）号。

## 9.2监测人员

监测人员应具备扎实的环境监测基础理论和专业知识；能正确熟练地掌握环境监测中操作技术和质量控制程序；并且熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定；学习和了解国内外环境监测新技术，新方法。

按照《环境监测人员持证上岗制度》，凡承担监测工作，报告监测数据者，必须持证上岗。未取得合格证者（如新调入人员、工作岗位变动人员等），只能在持证人员的指导下开展工作，监测质量由持证人负责。

## 9.3监测方案制定的质量与控制

### 9.3.1点位布设

根据厂区内重点污染区域进行布点，根据《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（报批稿）》等相关技术规定，每个重点设施周边布设1-2个土壤监测点，每个重点区域布设2-3个土壤监测点，具体数量可根据设施大小或区域内设施数量等实际情况进行适当调整。采样点应在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的情况下尽可能接近污染源。

每个存在地下水污染隐患的重点设施周边或重点区域应布设至少1个地下水监测井，具体数量可根据设施大小、区域内设施数量及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整。地下水监测井应布设在污染物迁移的下游方向。地下水的流向可能会随着季节、潮汐、河流和湖泊的水位波动等状况改变。此时应将监测井布设在污染物所有潜在迁移途径的下游。在同一个企业内部，监测井可以根据厂房及设施分布的情况统筹规划。处于同一污染物迁移途径上的相邻区域或设施可合并监测。

本次调查布点范围区域共设置7个土壤监测点（包含一个土壤背景点），在疑似污染地区（生产车间、危废仓库等）加密布点。在调查地块西北侧靠近厂界处布设1个土壤对照点（T1）。此外，为了了解地下水流方向及地下水可能存在的污染情况，在场地内共布设3个地下水监测点，在调查地块西北侧靠近厂界处布设1个地下水对照点（共4个地下水点位）。

如遇到以下情况则适当进行采样点位置及采样深度的调整：

（1）采样时遇到厚度过大的混凝土地基，通过地面破碎后机器仍然无法继续钻进；

（2）采样时遇到地下管道，导致无法继续钻进；

（3）设计最大采样深度处有疑似污染的迹象。

### 9.3.2钻探及采样深度

#### 9.3.2.1 土壤采样孔深度

厂区生产车间内设有2m深的地下油池，油池为不锈钢结构，根据《在产企业土壤和地下水自行监测技术指南》（报批稿）和《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017，并结合地勘资料，本次土壤采样深度应设置在透水性较弱的粉质黏土层内，因此本次土壤监测车间等重点区域以采集柱状土为主（采样深度6m）。

#### 9.3.2.2地下水采样井深度

地下水采样井以调查潜水层为主。采样井深度应达到潜水层底板，但不应穿透潜水层底板；当潜水层厚度大于3m时，采样井深度应至少达到地下水水位以下3m。结合相关资料，该区域年地下水变化幅度1.50m左右，水位埋深1.0-1.5m。故本次调查地下水采样孔深度应至少在3.0m以下。在不打穿潜水层底板的前提下，本项目地下水采样井深度为6m。

#### 9.3.2.3土壤样品采样深度

柱状土采样点位至少在3个不同深度采集土壤样品。采样深度原则上应包括表层0-0.5m、水位线附近50cm范围内和地下水含水层中各采集一个土壤样品。当土层特性垂向变异较大、地层厚度较大或存在明显杂填区域、存在污染痕迹或现场快速检测识别出的污染相对较重的位置时，可适当增加土壤样品数量。

本项目每个表层土点位取1个土壤样品（不包括平行样），柱状土点位取3个土壤样品，分别为选择表层土（0-0.5m）、水位线附近（0.5-1.5m）和地下水含水层中（1.5-3.0m）采集土壤样品送至实验室分析。根据场地土壤特性和污染物迁移特性，实际采样深度可以根据实际样品表观（存在污染痕迹）适当调整。

#### 9.3.2.4地下水样品采样深度

本项目地下水采样深度初步预设在地下水水位线0.5m以下，即1.5m以下。滤水管深度范围为1.5-6.0m。

现场采样过程中如发现土壤性状改变的，如异味、颜色变化明显等异常情况，将调整加深土壤和地下水采样深度至无异常的土层。

### 9.3.3测试项目

本次自行监测土壤和地下水测试项目主要从以下三个方面进行考虑，综合选取，一是《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿）中的相关要求，二是《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中基本测试项目，三是本地块特征污染物。

（1）《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿）相关要求

参考《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》（报批稿），企业应根据各重点设施涉及的关注污染物，自行选择确定各重点设施或重点区域对应的分析测试项目，参见附录B中各行业常见污染物类型及对应的分析测试项目，选择确定每个重点区域或设施需监测的特征污染物类别及项目。企业认为重点设施或重点区域中不存在因而不需监测的行业常见污染物，需在自行监测报告中说明选取或为选取原因。不能说明原因或理由不充分的，应对全部分析测试项目进行测试。

本公司所属行业类别“C3831 电线、电缆制造”，参考指南附录 B 各行业常见污染物类别及分析测试项目 ，A1 类-重金属 8 种、A2 类-重金属与元素 8 种、A3 类-无机物 2 种、B1 类-挥发性有机物 16 种、B2 类-挥发性有机物 9 种、B3 类-半挥发性有机物 1 种、B4 类-半挥发性有机物 4 种、C1 类-多环芳烃类 15 种、C3 类-石油烃。

（2）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目

根据相关要求，本次对《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中45项基本检测项目进行监测。

（3）特征污染物

根据企业主要生产工艺、产品、原辅材料和三废，识别出本地块特征污染物包括包括pH、锌和石油烃等。

### 9.3.4检测方法

本次样品采集、保存、运输、交接与分析化验由江苏雨松环境修复研究中心有限公司进行，实验室分析方法见表9.3-1。

表9.3-1  地下水及土壤分析检测方法统计表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 | pH计 |
|  | 铜、镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 |
|  | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
|  | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
|  | 汞 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计 |
|  | 砷 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 原子荧光光度计 |
|  | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019 | 原子吸收分光光度计 |
|  | 半挥发性有机物 (11项) | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ834-2017 | 气质联用仪 |
|  | 挥发性有机物 (27项) | 土壤和沉积物挥发性有机化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气质联用仪 |
|  | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ1021-2019 | 气相色谱仪 |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 多参数水质测定仪 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 |
|  | 总大肠菌群 | 水中总大肠菌群的测定 多管发酵法 水和废水监测分析方法 （第四版）（国家环境保护总局）（2002）5.2.5.1 | 霉菌培养箱 |
|  | 细菌总数 | 水质细菌总数的测定 平皿计数法 HJ1000-2018 | 霉菌培养箱 |
|  | 色度 | 水质色度的测定GB11903-89铂钴比色法 | / |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB7477-87 | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | / |
|  | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 可见分光光度计 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB7493-87 | 可见分光光度计 |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 HJ/T342-2007 | 可见分光光度计 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB7494-87 | 可见分光光度计 |
|  | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法HJ/T 346-2007 | 紫外分光光度计 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 | 可见分光光度计 |
|  | 氟化物 | 水质氟化物的测定 离子选择电极法GB/T7484-1987 | 离子计 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009 | 可见分光光度计 |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB11896-89 | / |
|  | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法HJ778-2015 | 离子色谱仪 |
|  | 溶解性总固体 | 水质 全盐量的测定 重量法HJ/T51-1999 | 万分之一电子天平 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 | 可见分光光度计 |
|  | 锰 | 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015 | 电感耦合等离子发射光谱仪 |
|  | 汞、砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 |
|  | 铁、铜、锌、铝、钠、硒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 电感耦合等离子发射光谱仪 |
|  | 镉 | 石墨炉原子 水和废水监测分析方法（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.4.7.4 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
|  | 铅 | 石墨炉原子 水和废水监测分析方法（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.4.7.4 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
|  | 挥发性有机物 （26项） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ639-2012） | 气质联用仪 |
|  | 石油烃（C10-C40） | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ894-2017 | 气相色谱仪 |

各检测因子的检出限见表9.3-2。

表9.3-2  检测方法各检测因子检出限一览表

| 土壤 | 检测项目 | 单位 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 无量纲 | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 6 |
|  | 砷 | mg/kg | 0.01 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.01 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 0.5 |
|  | 铜 | mg/kg | 1 |
|  | 铅 | mg/kg | 0.1 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.002 |
|  | 镍 | mg/kg | 3 |
|  | 氯甲烷 | μg/kg | 1.0 |
|  | 氯乙烯 | μg/kg | 1.0 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 1.0 |
|  | 二氯甲烷 | μg/kg | 1.5 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.4 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 1.2 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.3 |
|  | 氯仿 | μg/kg | 1.1 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 1.3 |
|  | 四氯化碳 | μg/kg | 1.3 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 1.3 |
|  | 苯 | μg/kg | 1.9 |
|  | 三氯乙烯 | μg/kg | 1.2 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 1.1 |
|  | 甲苯 | μg/kg | 1.3 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 1.2 |
|  | 四氯乙烯 | μg/kg | 1.4 |
|  | 氯苯 | μg/kg | 1.2 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2 |
|  | 乙苯 | μg/kg | 1.2 |
|  | 间，对-二甲苯 | μg/kg | 1.2 |
|  | 邻-二甲苯 | μg/kg | 1.2 |
|  | 苯乙烯 | μg/kg | 1.1 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 1.2 |
|  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | 1.5 |
|  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | 1.5 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 0.08 |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg | 0.06 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 0.09 |
|  | 萘 | mg/kg | 0.09 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 |
|  | 䓛 | mg/kg | 0.1 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 |
|  | 二苯并[ah]蒽 | mg/kg | 0.1 |
| 地下水 | 水温 | ℃ | / |
|  | pH值 | 无量纲 | / |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 2 |
|  | 细菌总数 | CFU/mL | 1 |
|  | 色度 | 度 | / |
|  | 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | 5 |
|  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.5 |
|  | 氨氮（以N计） | mg/L | 0.025 |
|  | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | 0.0003 |
|  | 亚硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 0.003 |
|  | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 0.08 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.005 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.05 |
|  | 氰化物 | mg/L | 0.001 |
|  | 氯化物 | mg/L | 1 |
|  | 碘化物 | mg/L | 0.002 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 2.5 |
|  | 石油烃（C10-C40） | mg/L | 0.02 |
|  | 氯仿 | μg/L | 0.4 |
|  | 四氯化碳 | μg/L | 0.4 |
|  | 苯 | μg/L | 0.4 |
|  | 甲苯 | μg/L | 0.3 |
|  | 肉眼可见物* | 无量纲 | / |
|  | 铜 | mg/L | 0.04 |
|  | 铁 | mg/L | 0.01 |
|  | 锌 | mg/L | 0.009 |
|  | 铝 | mg/L | 0.009 |
|  | 锰 | mg/L | 0.01 |
|  | 钠 | mg/L | 0.03 |
|  | 硒 | mg/L | 0.03 |
|  | 铅 | μg/L | 0.25 |
|  | 砷 | μg/L | 0.3 |
|  | 镉 | μg/L | 0.025 |
|  | 汞 | μg/L | 0.04 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.004 |

注：地下水中的肉眼可见物不在本实验室资质范围内，分包至南通化学环境监测站有限公司。

## 9.4样品采样、保存与流转的质量保证与控制

### 9.4.1现场采样质量控制

（1）现场记录与样品质量要求

现场采样时详细填写现场观察的记录单，对于土壤样品：记录土层深度、土壤质地、气味、气象条件等；对于地下水样品：记录水井的深度、地下水的颜色、气味、周边的其它环境影响因子；对于地表水样品：记录地表水颜色、气味、与污水排放口的关系等，以便为场地水文地质、污染现状等分析工作提供依据。

样品采集完成后，在样品瓶上标明编号等采样信息，并做好现场记录。所有样品采集后放入装有蓝冰的低温保温箱中，并及时送至实验室进行分析。在样品运送过程中，要确保保温箱能满足样品对低温的要求。

（2）质量控制样品要求

为确保采集、运输、贮存过程中的样品质量，本项目在现场采样过程中设定现场质量控制样品，包括现场平行样、运输空白样等。

#### 9.4.1.1土壤样品采集

（1）土壤样品采集一般要求

用于检测VOCs的土壤样品应单独采集，不允许对样品进行均质化处理，也不得采集混合样。取土器将柱状的钻探岩芯取出后，先采集用于检测VOCs的土壤样品，具体流程和要求如下：用刮刀剔除约1cm~2cm表层土壤，在新的土壤切面处快速采集样品。针对检测VOCs的土壤样品，应用非扰动采样器采集不少于5g原状岩芯的土壤样品推入加有10mL甲醇（色谱级或农残级）保护剂的40mL棕色样品瓶内，推入时将样品瓶略微倾斜，防止将保护剂溅出。用于检测含水率、重金属、SVOCs等指标的土壤样品，可用采样铲将土壤转移至广口样品瓶内并装满填实。采样过程应剔除石块等杂质，保持采样瓶口螺纹清洁以防止密封不严。同时在样品瓶标签上手写样品编码和采样日期，要求字迹清晰可辨。土壤采样完成后，样品瓶需放入现场带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。

（2）土壤平行样要求

土壤平行样应不少于地块总样品数的10%，当样品数小于10个时，至少采集1个平行样。平行样应在土样同一位置采集，两者检测项目和检测方法应一致，并在采样记录单中标注。

（3）其他要求

土壤采样过程中应做好人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一次性的口罩、手套，严禁用手直接采集土样，使用后废弃的个人防护用品应统一收集处置；采样前后应对采样器进行除污和清洗，不同土壤样品采集应更换手套，避免交叉污染。

#### 9.4.1.2 建井要求

监测井无特殊要求，均为单管单层监测井，滤水管段应为与井管中线相垂直的平行间隔横切缝或使用缠丝包埋过滤器；井管内径为50mm~100mm，井管材质为专用PVC，一般监测井井深应低于近十年历史最低水位面5m。围填滤料围不同粒径的分级石英砂；井口应设立保护及警示装置。本次地下水监测井井台为明显式井台，井管地上部分约30cm，超出地面的部分采用管套保护，保护管顶端安装可开合的盖子，并有上锁的位置。

其安装示意图如图7.4-1所示。

图9.4-1  监测井示意图

#### 9.4.1.3 监测井成井洗井

地下水采样井建成至少24h后（待井内的填料得到充分养护、稳定后），才能进行洗井。洗井时一般控制流速不超过3.8L/min，成井洗井达标直观判断水质基本上达到水清砂净（即基本透明无色、无沉砂），同时监测pH值、电导率、浊度、水温等参数值达到稳定（连续三次监测数值浮 动在±10%以内），或浊度小于50NTU。避免使用大流量抽水或高气压气提的洗井设备，以免损坏滤水管和滤料层。洗井过程要防止交叉污染，贝勒管洗井时应一井一管，气囊泵、潜水泵在洗井前要清洗泵体和管线，清洗废水要收集处置。

#### 9.4.1.4 采样前洗井

采样前洗井要求如下：

（1）采样前洗井应至少在成井洗井48h后开始。

（2）采样前洗井应避免对井内水体产生气提、气曝等扰动。若选用气囊泵或低流量潜水泵，泵体进水口应置于水面下1.0m左右，抽水速率应不大于0.3L/min，洗井过程应测定地下水位，确保水位下降小于10cm。若洗井过程中水位下降超过10cm，则需要适当调低气囊泵或低流量潜水泵的洗井流速。

若采用贝勒管进行洗井，贝勒管汲水位置为井管底部，应控制贝勒管缓慢下降和上升，原则上洗井水体积应达到3~5倍滞水体积。

（3）洗井前对pH计、溶解氧仪、电导率和氧化还原电位仪等检测仪器进行现场校正。开始洗井时，以小流量抽水，记录抽水开始时间，同时洗井过程中每隔5分钟读取并记录pH、温度（T）、电导率、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）及浊度，连续三次采样达到以下要求结束洗井：

a）pH变化范围为±0.1；

b）温度变化范围为±0.5℃；

c）电导率变化范围为±3%；

d）DO变化范围为±10%，当DO＜2.0 mg/L 时，其变化范围为±0.2mg/L；

e）ORP 变化范围±10mV；

f）10NTU＜浊度＜50NTU时，其变化范围应在±10%以内；浊度＜10NTU时，其变化范围为±1.0NTU；若含水层处于粉土或粘土地层时，连续多次洗井后的浊度≥50NTU时，要求连续三次测量浊度变化值小于5NTU。

（4）若现场测试参数无法满足（3）中的要求，或不具备现场测试仪器的，则洗井水体积达到3~5倍采样井内水体积后即可进行采样。

（5）采样前洗井过程填写地下水采样井洗井记录单。

（6）采样前洗井过程中产生的废水，应统一收集处置。

#### 9.4.1.5 地下水样品采集

（1）采样洗井达到要求后，测量并记录水位，若地下水水位变化小于10cm，则可以立即采样；若地下水水位变化超过10cm，应待地下水位再次稳定后采样，若地下水回补速度较慢，原则上应在洗井后2h内完成地下水采样。若洗井过程中发现水面有浮油类物质，需要在采样记录单里明确注明。

（2）地下水样品采集应先采集用于检测VOCs的水样，然后再采集用于检测其他水质指标的水样。对于未添加保护剂的样品瓶，地下水采样前需用待采集水样润洗2~3次。采集检测VOCs的水样时，优先采用气囊泵或低流量潜水泵，控制采样水流速度不高于0.3L/min。使用低流量潜水泵采样时，应将采样管出水口靠近样品瓶中下部，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，过程中避免出水口接触液面，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。使用贝勒管进行地下水样品采集时，应缓慢沉降或提升贝勒管。取出后，通过调节贝勒管下端出水阀或低流量控制器，使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。地下水采集完成后，样品瓶应立即放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内保存。

（3）地下水平行样采集要求。地下水平行样应不少于总样品数的10%，当样品数小于10个时，至少采集1个平行样。

（4）使用非一次性的地下水采样设备，在采样前后需对采样设备进行清洗，清洗过程中产生的废水，应集中收集处置。采用柴油发电机为地下水采集设备提供动力时，应将柴油机放置于采样井下风向较远的位置。

（5）地下水采样过程中应做好人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一次性的个人防护用品（口罩、手套等），废弃的个人防护用品等垃圾应集中收集处置。

### 9.4.2 样品保存

土壤样品保存方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和全国土壤污染状况详查相关技术规定执行，地下水样品保存方法参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《全国土壤污染状况详查地下水样品分析方法技术规定》执行。样品保存包括现场暂存和流转保存两个主要环节，应遵循以下原则进行：

（1）根据不同检测项目要求，应在采样前向样品瓶中添加一定量的保护剂，在样品瓶标签上标注检测单位内控编号，并标注样品有效时间。

（2）样品现场暂存。采样现场需配备样品保温箱，内置冰冻蓝冰。样品采集后应立即存放至保温箱内，样品采集当天不能寄送至实验室时，样品需用冷藏柜在4℃温度下避光保存。

（3）样品流转保存。样品应保存在有冰冻蓝冰的保温箱内寄送或运送到实验室，样品的有效保存时间为从样品采集完成到分析测试结束。地块样品保存要求见表9.4-1。

表9.4-1  样品保存工作安排

| 样品 类型 | 测试项目 | 分装 容器 | 保护剂 | 采样量 | 样品保存条件 | 保存时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、pH | 自封袋 | / | 1kg | 小于4℃冷藏 | 28 |
|  | 四氯甲烷、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 聚四氟乙烯-硅胶衬垫螺旋盖的40mL棕色玻璃瓶、60mL棕色广口玻璃瓶 | 甲醇 | （1）低浓度采样5g土壤样品+搅拌子，2份；（2）高浓度采样5g土壤样品+甲醇，2份；（3）另采集一瓶样品测定土壤含水率，不少于100g （4）全程序空白和运输空白各1份 | 小于4℃冷藏 | 7 |
|  | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40） | 250mL螺纹口棕色玻璃瓶，瓶盖聚四氟乙烯 | / | 250mL瓶装满，约250g | 小于4℃冷藏 | 10 |
|  | 二噁英 | 棕色G | / | / | 小于4℃冷藏 | 14 |

续表9.4-1  样品保存工作安排

| 序号 | 测试项目 | 分装容器 | 保存方法 | 保存时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 2 | 臭和味 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 3 | 浑浊度 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 4 | 肉眼可见物 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 5 | pH值 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 6 | 总硬度 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 7 | 溶解性总固体 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 8 | 硫酸盐 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 9 | 氯化物 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 10 | 铁 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 11 | 锰 | G，0.5L | 硝酸，pH≤2 | 30d |
| 12 | 铜 | G，0.5L | 硝酸，pH≤2 | 30d |
| 13 | 锌 | G，0.5L | 硝酸，pH≤2 | 30d |
| 14 | 铝 | G，0.5L | 硝酸，pH≤2 | 30d |
| 15 | 挥发性酚类 | G，1L | 氢氧化钠，pH≥12.4℃冷藏 | 24h |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 17 | 耗氧量（CODMn法） | G或P，1L | 原样 或硫酸，pH≤2 | 10d 24h |
| 18 | 氨氮 | G或P，1L | 原样 或硫酸，pH≤2.4℃冷藏 | 10d 24h |
| 19 | 硫化物 | 棕色G，0.5L | 每100 mL水样加入4滴乙酸锌溶液(200g/L）和氢氧化钠溶液(40g/L)，避光 | 7d |
| 20 | 钠 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 21 | 总大肠菌群 | 灭菌瓶或灭菌袋 | 原样 | 4h |
| 22 | 菌落总数 | 灭菌瓶或灭菌袋 | 原样 | 4h |
| 23 | 亚硝酸盐 | G或P，1L | 原样 或硫酸，pH≤2.4℃冷藏 | 10d 24h |
| 24 | 硝酸盐 | G或P，1L | 原样 或硫酸，pH≤2.4℃冷藏 | 10d 24h |
| 25 | 氰化物 | G，1L | 氢氧化钠，pH≥12.4℃冷藏 | 24h |
| 26 | 氟化物 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 27 | 碘化物 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 28 | 汞 | G，0.5L | 硝酸，pH≤2 | 30d |
| 29 | 砷 | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 30 | 硒 | G，0.5L | 硝酸，pH≤2 | 30d |
| 31 | 镉 | G，0.5L | 硝酸，pH≤2 | 30d |
| 32 | 铬(六价） | G或P，1L | 原样 | 10d |
| 33 | 铅 | G，0.5L | 硝酸，pH≤2 | 30d |

注：（1）土壤空白样品采集要求：

全程序空白：每批样品均应采集1个全程序空白样，采样前在实验室将10mL纯水放入40mL棕色玻璃瓶中密封，将其带到现场，与采样样品瓶同时开盖和密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测试，用于检查样品采集到分析全过程是否受到污染。

运输空白：每批样品均应采集1个运输空白样，采样前在实验室将10mL纯水放入40mL棕色螺口玻璃瓶中密封，将其带到现场。采样时使其瓶盖一直处于密封状态，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测试，用于检查样品运输过程是否受到污染。

（2）地下水空白样品采集要求：

全程序空白：每批样品均应采集1个全程序空白样，采样前在实验室将10mL纯水放入40mL棕色螺口玻璃瓶中密封，将其带到现场，与采样样品瓶同时开盖和密封，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测试，用于检查样品采集到分析全过程是否受到污染。

运输空白：每批样品均应采集1个运输空白样，采样前在实验室将10mL纯水放入40mL棕色螺口玻璃瓶中密封，将其带到现场。采样时使其瓶盖一直处于密封状态，随样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测试，用于检查样品运输过程是否受到污染。

### 9.4.3样品流转

#### 9.4.3.1 装运前核对

本项目安排样品管理员以及现场采样质控人员负责样品装运前的核对。要求样品与采样记录单进行逐个核对，检查无误后分类装箱，如果核对结果发现异常，应及时查明原因，由样品管理员向采样负责人报告并记录。

#### 9.4.3.2 样品运输

样品流转前，应保证保温箱内的蓝冰置于冰箱冷冻至少12小时，以保证样品低温保存，采用适当的减震隔离措施，严防样品瓶的破损、混淆或玷污，以保证样品完好，并在保存时限内运送至样品检测单位。

样品运输将设置运输空白样进行运输过程的质量控制，一个样品运送批次设置一个运输空白样品。土壤VOCs样品现场采样时每批次应设置全程序空白及运输空白样品。

#### 9.4.3.3 样品接收

实验室收到样品箱后，应立即检查样品箱是否有破损，清点核实样品数量、样品瓶编号以及破损情况。若出现样品瓶缺少、破损或样品瓶标签无法辨识等重大问题，及时与采样负责人沟通。

实验室收到样品后，按照要求，立即安排样品保存和检测。

### 9.4.4采集代表性样品的质控措施

为保证采集的样品具有代表性，采样过程中严格执行如下措施：

（1）设计采样深度处于，无法获取具有代表性的样品时，及时调整采样深度，确保采集样品的良好代表性。

（2）由于VOCs 样品的敏感性，取样时要严格按照取样规范进行操作，否则采集的样品可能失去代表性。

（3）地下水样应采集含水层中具有代表性的样品，而不是井内的停滞水，因此取样前应先通过洗井将井内滞水抽出，本项目拟采用美国环保署推荐的慢速洗井技术进行采样前洗井和采样工作为使采集的水样具有代表性。

（4）采样过程中采样员佩戴一次性PE 手套，每次取样后进行更换，采样器具及时清洗，具体操作如下：① 先用不含磷的清洗剂清洗；② 用刷子刷洗；③ 自来水冲洗干净；④ 蒸馏水润洗2 次；⑤ 清洗后用滤纸擦干。

（5）所有钻孔的材料不得重复利用，以防止交叉污染、确保样品代表性。

## 9.5 样品分析测试的质量保证与控制

本项目质量控制的目标包括：数据质量目标、分析精度、准确性、代表性、可比性目标。

数据质量保证即建立并实施标准的操作程序以保证获得科学可靠的结果用于决策，这些标准的操作程序贯穿于现场采样、样品链责任管理、实验室分析、及报告等各方面。为保证整个调查采样与实验室检测采样全过程的质量，建立了全过程的质量保证与质量控制体系，具体见图7.5-1。

图9.5-1  全过程的质量保证与质量控制体系

### 9.5.1 现场采样过程质量控制措施

采集现场质量控制样品，是现场采样和实验室质量控制的重要手段。全程序空白或运输空白，验证过程中样品有无受到污染和其他影响，平行样验证采样精密度。

质量控制样包括平行样、空白样、运输空白样、全程序空白样，质控样品的分析数据可监控从采样到样品运输、贮存和数据分析等不同阶段分析质量效果。

（1）采样人员要求

采样人员必须通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知土壤，地下水样品固定、保存、运输条件。

（2）采样点位要求

采样点位有固定取样口，采样人员不得擅自改动采样位置。

（3）仪器校准和清洗

现场使用的所有仪器在使用前都进行校准，钻井和取样设备在使用前和两次使用间都进行清水清洗，以防止交叉污染。

（4）规范采样

采用一次性手套进行土壤样品和地下水样品的采集，每次采样时，均更换新手套。使用一次性贝勒管进行地下水洗井和地下水采集，每次采样时，均更换新的贝勒管。在进行采集过程中，认真填写水样及土样采样记录表。采样后，及时核对样品与采样记录，并填写送样单。

（5）质量控制样品

在分析方案中包含质量保证方案，即分析若干个土壤/地下水平行样，分析指标与原样一致。

（6）样品转移和运输

送样前，按照采样记录，仔细清点样品，认真填写送样单。按采样计划在规定的时间内将样品送到实验室，运输过程中应采取必要的防损、避光等措施。样品交接时，送样人和接样人应共同核对样品，确认无误后双方在送样单上签字。

（7）安全防护

针对本次现场调查制定了健康和安全规程，以确保员工安全并尽可能减小对环境的影响。在每日工作开始前，现场安全员对所有施工人员进行现场安全培训，并召开安全会谈。

现场施工和采样全过程，包括重要节点、关键步骤和所有样品均拍照留档，以备质量控制（电子档）。

### 9.5.2 实验室分析过程质量控制措施

通过以下几个方面来进行数据质量审核：

（1）样品的实验室分析结果与现场观察和测量结果的一致性评估

根据现场踏勘及检测单位提供采样记录中样品的颜色、气味初步认定地块土壤未受到污染，与最终实验室检测数据均未超标结果一致。

（2）通过确认现场QA/QC程序，样品运送COC，分析方法，样品分析和萃取保留时间等来审核数据质量

质量保证/质量控制和现场采样过程都记录在现场日志中，现场日志记录了采样步骤、采样工具、现场观察情况（如样品颜色和气味）以及采样状况。并留存检测公司盖章确定的样品流转单、现场采样记录、质控数据等资料，可以保证数据质量控制要求。

（3）根据样品平行样检测结果分析检测结果的有效性

土壤样品和地下水样品都采集了现场平行样（土壤样品采集了至少10%的质量控制样，地下水采集1个质量控制样），根据检测结果，土壤、地下水平行样的相对偏差均在30%以内，本次检测的现场平行样分析结果基本接受。

（4）实验室内部的质量保证/质量控制分析，包括试剂空白、加标回收率和平行样质量控制样品（如现场平行样）是在采样的同时额外采集一个样品，以此来检验样品采集和分析过程中是否出现错误，如交叉污染的可能性、采样方法正确与否或分析方法的可靠性。同时，从质量控制样可以分析样品从不同的地点和深度采集时可能出现的随机变化，以及分析样品是否具有代表性。

土壤样品和地下水样品都采集了质量控制样。质量保证/质量控制和现场采样过程都记录在现场日志中，现场日志记录了采样步骤、采样工具、现场观察情况（如样品颜色和气味）以及采样状况。

### 9.5.3 质量保证/质量控制评价

#### 9.5.3.1 质控方式及要求

（1）空白质控

包括现场空白和实验室空白两种。本项目地下水、土壤采用了全程序空白监控现场采样以及样品分析的质量，另外所有项目样品分析过程中每批次均采用实验室空白监控分析过程的质量。两种结果之间应无明显的差异，如现场空白显著高于实验室空白，表明采样过程可能意外沾污，在查清原因后方能做出本次采样是否有效以及分析数据能否接受的决定。空白样品（现场空白、实验室空白等）测定结果一般应低于方法检出限。

（2）平行样质控

本项目每批次样品在样品分析过程中按照不少于10%（土壤金属项目20%）的比例测试平行样对结果的精密度进行控制。平行样包括现场编入的-PX和分析者自行编入的-PS两种，平行双样测定结果的误差在允许误差范围之内者为合格。土壤允许误差范围见《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2004）表13-1，对未列出允许误差的方法，当样品的均匀性和稳定性较好时，参考该规范表13-2的规定。当平行双样测定合格率低于95%时，除对当批样品重新测定外再增加样品数10%～20%的平行样，直至平行双样测定合格率大于95%。

地下水允许误差参考《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）和《水质监测质量保证手册》平行样控制标准。

（3）准确度控制

使用标准物质或质控样品进行准确度控制。质控样测定值必须落在质控样保证值（在95%的置信水平）范围之内，否则本批结果无效，需重新分析测定。当选测的项目无标准物质或质控样品时，可用加标回收实验来检查测定准确度。

土壤标准样品是直接用土壤样品或模拟土壤样品制得的一种固体物质（如ESS系列和GSS）。土壤标准样品具有良好的均匀性、稳定性和长期的可保存性。土壤标准物质可用于分析方法的验证和标准化，校正并标定分析测定仪器，评价测定方法的准确度和测试人员的技术水平，进行质量保证工作，实现各实验室内及实验室间，行业之间，国家之间数据可比性和一致性。

加标率：在一批试样中，随机抽取10%～20%试样进行加标回收测定。样品数不足10个时，适当增加加标比率。每批同类型试样中，加标试样不应小于1个。

合格要求：加标回收率应在加标回收率允许范围之内。土壤加标回收率允许范围见《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2004）。当加标回收合格率小于70%时，对不合格者重新进行回收率的测定，并另增加10%～20%的试样作加标回收率测定，直至总合格率大于或等于70%以上。

表9.5-2  土壤监测平行双样测定值的精密度和准确度允许误差表

| 监测项目 | 样品含量范围 (mg/kg) | 精密度 | 准确度 | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内相对标准偏差(%) | 加标回收率(%) | 室内相对误差(%) |  |
| 镉 | <0.1 | ±35 | 75~110 | ±35 | 原子吸收光谱法 |
|  | 0.1~0.4 | ±30 | 85~110 | ±30 |  |
|  | >0.4 | ±25 | 90~105 | ±25 |  |
| 汞 | <0.1 | ±35 | 75~110 | ±35 | 冷原子吸收法 原子荧光法 |
|  | 0.1~0.4 | ±30 | 85~110 | ±30 |  |
|  | >0.4 | ±25 | 90~105 | ±25 |  |
| 砷 | <10 | ±20 | 85~105 | ±20 | 原子荧光法 分光光度法 |
|  | 10~20 | ±15 | 90~105 | ±15 |  |
|  | >20 | ±15 | 90~105 | ±15 |  |
| 铜 | <20 | ±20 | 85~105 | ±20 | 原子吸收光谱法 |
|  | 20~30 | ±15 | 90~105 | ±15 |  |
|  | >30 | ±15 | 90~105 | ±15 |  |
| 铅 | <20 | ±30 | 80~110 | ±30 | 原子吸收光谱法 |
|  | 20~40 | ±25 | 85~110 | ±25 |  |
|  | >40 | ±20 | 90~105 | ±20 |  |
| 铬 | <50 | ±25 | 85~110 | ±25 | 原子吸收光谱法 |
|  | 50~90 | ±20 | 85~110 | ±20 |  |
|  | >90 | ±15 | 90~105 | ±15 |  |
| 镍 | <20 | ±30 | 80~110 | ±30 | 原子吸收光谱法 |
|  | 20~40 | ±25 | 85~110 | ±25 |  |
|  | >40 | ±20 | 90~105 | ±20 |  |

表9.5-3 土壤监测平行双样最大允许相对偏差

| 含量范围（mg/kg） | 最大允许相对偏差（%） |
| --- | --- |
| >100 | ±5 |
| 10~100 | ±10 |
| 1.0~10 | ±20 |
| 0.1~1.0 | ±25 |
| <0.1 | ±30 |

表9.5-4  现场采样质控分析表

土壤：

| 监测点位 | 采样深度（m） | 检测项目 | pH值 | 铜 | 铅 | 镍 | 砷 | 镉 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 无量纲 | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| SB2 | 5.0-6.0 | 检测结果 | 8.80 | 33 | 22.1 | 33 | 2.80 | 0.04 | 0.104 |
|  | 5.0-6.0 |  | 8.46 | 32 | 19.7 | 36 | 3.05 | 0.04 | 0.116 |
| RPD（%） | 1.97 | 1.54 | 5.74 | -4.35 | -4.27 | 0.00 | -5.45 |
| SB3 | 2.0-2.5 | 检测结果 | 8.42 | 47 | 22.0 | 39 | 4.36 | 0.72 | 0.097 |
|  | 2.0-2.5 |  | 8.38 | 47 | 20.8 | 37 | 5.15 | 0.70 | 0.113 |
| RPD（%） | -5.45 | 0.24 | 0.00 | 2.80 | 2.63 | -8.31 | 1.41 |

地下水：

| 监测点位 | 检测项目 | pH | 阴离子表面活性剂 | 总硬度 | 氯化物 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 挥发酚 | 高锰酸盐指数 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ug/L |
| GW1 |  | 7.6 | 0.10 | 645 | 19 | 0.983 | 0.40 | 1290 | 135 | 0.0088 | 6.0 | 5.5 |
|  |  | 7.6 | 0.10 | 649 | 17 | 0.994 | 0.42 | 1280 | 126 | 0.0089 | 6.1 | 5.7 |
| RPD（%） | -7.62 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 5.56 | -0.56 | -2.44 | 0.39 | 3.45 | -0.56 | -0.83 |
| 监测点位 | 检测项目 | 镉 | 锌 | 铝 | 钠 | 石油烃 | 铁 | 铅 | 锰 | / |
|  | 单位 | ug/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ug/L | mg/L |  |
| GW1 |  | 0.168 | 0.051 | 0.073 | 25.8 | 0.30 | 0.08 | 4.15 | 1.35 |  |
|  |  | 0.172 | 0.050 | 0.067 | 26.0 | 0.30 | 0.08 | 3.83 | 1.33 |  |
| RPD（%） | -1.79 | -1.18 | 0.99 | 4.29 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |  |

表9.5-5  质量控制分析表

| 样品类型 | 分析项目 | 样品数 | 全程序/运输空白 | 实验室空白 | 现场平行样 | 实验室平行样 | 质控样 | 曲线中间点验证 | 加标回收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% |
| 地下水 | 总大肠菌群 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 细菌总数 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 总硬度 | 4 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 高锰酸盐指数 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 挥发酚 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 硝酸盐氮 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 硫酸盐 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 硫化物 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 氟化物 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 氰化物 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 氯化物 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 碘化物 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 六价铬 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 铜 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  | 锌 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  | 铝 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  | 铁 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  | 锰 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  | 钠 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  | 硒 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  | 铅 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  | 镉 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
|  | 汞 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / |
|  | 砷 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / |
| 土壤 | pH | 21 | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 六价铬 | 21 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
|  | 铜 | 21 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | / | / | / |
|  | 镍 | 21 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | / | / | / |
|  | 铅 | 21 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | / | / | / |
|  | 镉 | 21 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | / | / | / |
|  | 汞 | 21 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | / | / | / |
|  | 砷 | 21 | / | / | / | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / |
| 样品类型 | 分析项目 | 样品数 | 全程序/运输空白 | 实验室空白 | 现场平行样 | 实验室平行样 | 曲线中间点验证 | 替代物回收 | 加标回收 |
|  |  |  | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% | 个数 | 合格数 | 合格率% |
| 地下水 | 挥发性有机物 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 21 | 21 | 100 | 1 | 1 | 100 |
|  | 石油烃 （C10-C40） | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
| 土壤 | 挥发性有机物 | 21 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 78 | 78 | 100 | / | / | / |
|  | 半挥发性有机物 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 1 | 1 | 100 |
|  | 石油烃 （C10-C40） | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | / | / | / | 2 | 2 | 100 |

# 10 附件

## 附件1：重点设施信息记录表

| 企业名称 | 上海中天铝线有限公司南通分公司 |
| --- | --- |
| 调查日期 | 2020.4.20 | 参与人员 |  |
| 重点设施名称 | 对应点位编号 | 坐标 | 设施功能 | 涉及有毒有害物质清单 | 关注污染物 | 潜在污染隐患 | 地面是否有有效防渗措施 |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 生产车间1 | SB3 | 120.932052 | 31.903133 | 生产 | 石油烃、锌、镍 | 石油烃、锌 | 渗漏、泄漏、溢出 | 有 |
|  | SB4 | 120.932594 | 31.903000 |  |  |  |  |  |
| 危废仓库 | SB5 | 120.932929 | 31.902071 | 暂存危废 | 石油烃 | 石油烃 | 渗漏、泄漏、溢出 | 有 |
| 生产车间2 | SB6 | 120.933944 | 31.900048 | 生产 |  |  |  |  |
|  | SB7 | 120.934166 | 31.899052 |  | 石油烃、镍 | 石油烃 | 渗漏、泄漏 | 有 |
| 实验室 | SB2 | 120.932245 | 31.903530 | 实验 | 锌 | 锌 | 渗漏、泄漏 | 有 |

## 附件2：检测报告

# Text boxes

N